Генеральный план муниципального образования «Абадзехское сельское поселение» Майкопского района Республики Адыгея разработан по заказу администрации муниципального образования согласно муниципальному контракту в соответствии с утвержденным техническим заданием на разработку проекта Генерального плана.

Существующая на территорию муниципального образования градостроительная документация не отражает современное состояние территории, не соответствуют действующему земельному и градостроительному законодательству, не отражает современных социально-экономических условий и не учитывает требования действующего природоохранного законодательства.

В связи с этим возникла необходимость в разработке Генерального плана. В Генеральном плане выполнена одна из главных задач – определение назначения территорий поселения, установление функциональных зон населенных пунктов с выделением жилых, общественно-деловых, производственных, зон инженерной и транспортной инфраструктур, рекреационных, сельскохозяйственного использования, специального назначения, и прочих зон.

В Генеральном плане определены основные параметры развития муниципального образования: перспективная численность населения, объемы нового строительства жилищного фонда и объектов обслуживания, определены необходимые для всех видов строительства территории.

Этот документ, разработанный с использованием компьютерных технологий должен стать основой для оптимального управления территорией сельского поселения и ведения градостроительного мониторинга.

Содержание Генерального плана определено статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Генеральный план содержит положения о территориальном планировании и соответствующие карты схемы.

Положения о территориальном планировании включают в себя:

- цели и задачи территориального планирования;

- перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

Разработка градостроительных мероприятий Генерального плана муниципального образования «Абадзехское сельское поселение», определит направления развития сельского поселения на 20 лет.

Проект разработан ООО «Новые технологии», при организационном участии специалистов Администрации МО «Абадзехское сельское поселение» и председателя Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству. В процессе проектирования были изучены и использованы материалы ранее разработанной проектной документации: Генерального плана 1972 г Государственный Проектный Институт («КРАСНОДАРГРАЖДАНПРОЕКТ» г. Краснодар) проектов планировки и застройки отдельных населенных пунктов муниципального образования, Схемы территориального планирования Майкопского района Республики и других проектных материалов.

Авторский коллектив:

Директор ООО «Новые технологии»                                      А.В. Хордин

ГАП                                                                                            М.А.Шевченко

Ведущий специалист                                              Н.Е.Выблова

2.  Общие сведения о муниципальном образовании «Абадзехское сельское поселение»

Статус и границы муниципального образования «Абадзехское сельское поселение» определены законом  Республики Адыгея №249 от 22 октября 2004 года «О наделении муниципального образования «Абадзехский район статусом муниципального района, об образовании муниципальных образований в его составе и об установлении их границ» . Муниципальное образование «Абадзехское сельское поселение» является сельским поселением в составе муниципального образования «Майкопский район» расположенного на территории Республики Адыгея.

Глава МО «Абадзехское сельское поселение» -Цынкалов Юрий Иванович.

Исполнительно-распорядительным органом мунипального образования «Абадзехское сельское поселение» является администрация Абадзехского сельского поселения.

Площадь Абадзехского сельского поселения составляет 1199 Га, численность жителей на 01.01.2012г. составляет 6749 человек.

В состав муниципльного образования «Абадзехское сельское поселение» входят следующие населенные пункты:

| № | Населенные пункты, входящие в состав поселения | Площадь населенного пункта на 01.01.2012г. Га | Расстояние до районного центра, км. | Расстояние до г.Майкопа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст.Абадзеховская | 560,7Га | 17 | 35 |
| 2 | пос.Первомайский | 127,4 Га | 15 | 28 |
| 3 | п.Веслый | 91,7 Га | 14 | 30 |
| 4 | ст.Севастопольская | 343 Га | 27 | 45 |
| 5 | ст.Новосвободная | 386 Га | 37 | 55 |
|  | ИТОГО | 1508,8 Га |  |  |

Историческая справка.

Станица Абадзехская основана в 1862 году на месте кочевых адыгов из рода «Абадзехи». Сюда бежали крестьяне и казаки из многих губерний России. Казачья часть населения занималась земледелием и садоводством. Развивалось ремесло – кузнечное, плотницкое, ткацкое. Накануне Октябрьской революции в станице было, примерно, 400 дворов казаков и иногородних. Выделялось несколько богатых казачьих семей, остальные были середняками и бедняками. В двух школах казачьей и для иногородних училось около 70 детей, работало 3 учителя и поп. На всю станицу был один фельдшер. Советская власть установлена в станице в апреле 1918 года, но сразу, же была свергнута атаманом Гейтманом. В годы гражданской войны мужчины покидали свои дома и шли на фронт. Когда закончилась война, народ с огромной энергией приступил к строительству и восстановлению народного хозяйства.

В 1920 году в станице была восстановлена советская власть. Сразу был создан ревком председателем, которого стал Алдошин Максим. В 1930 году в станице был создан колхоз, он назывался «Гигант». Возделывались ценные культуры- озимая пшеница, кукуруза.

Наступил 1941 год – священная война. В Великой Отечественной войне участвовало 6 тысяч граждан из поселения. Их память увековечена памятниками и мемориалами, которые находятся в ст.Абадзехской, ст.Севастопольской, ст.Новосвободной, пос.Первомайском. после окончания войны, нечеловеческими усилиями станичники поднимали из руин хозяйство. Строилась больница, автотранспортные предприятия, налаживалась телефонная связь. Преодолевать разруху и голод помогали дружба и сплоченность представителей многих народов, проживающих в станице и в настоящее время поселение многонационально.

На территории поселения расположено пять населенных пунктов: Ст.Абадзеховская, пос.Первомайский, п.Веселый, ст.Севастопольская, ст.Новосвободная, с населением 6749 человек.

Площадь поселения составляет 38703 га. Абадзехское сельское поселение расположено в Южной части Майкопского района Республики Адыгея в 35 км. от города Майкопа, на юго-западе граничит с Тимирязевским сельским поселением. На юге – с Каменномостским городским поселением. Через территорию поселения протекает очень живописная горная река «Белая».

Сообщение с районным и республиканским центрами осуществляется дорогами с асфальтовым покрытием. На территории поселения развита сеть дорог местного значения, связывающих населенные пункты друг с другом. Через пос.Первомайский проходит железная дорога, жители поселения пользуются электричкой.

На территории сельского поселения добывают гравий. Песок. Глину.

Общая площадь поселения- 38703 га, пахотные угодья- 3765,9 га, пастбища – 863 га.

Количество приусадебных участков – 3205, общей площадью 1199 га.

3.  Основные цели и задачи Генерального плана

Цель Генерального плана – разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным и региональным  законодательством. Цель устойчивого развития градостроительной системы – сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений.

Основными задачами Генерального плана являются:

  - выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования и разработка мероприятий обеспечивающих решение этих проблем;

  - пространственная организация территории, преемственность развития функциональной и пространственной структуры всех типов территорий, их планировки и застройки;

  - развитие социальной сферы, новое жилищное строительство и реконструкция жилищного фонда;

  - развитие транспортной инфраструктуры, организация удобных транспортных связей внутри муниципального образования, между населенными пунктами сельского образования, связей между правобережной и левобережной частями р. Белой и прилегающими территориями;

  - организация системы зеленых насаждений, создание и развитие зон отдыха;

  - создание озелененных санитарно-защитных зон вокруг промышленных сельскохозяйственных и коммунально- складских предприятий, с запрещением в этих зонах жилищного строительства;

- стимуляция направленного развития территорий, обладающих неиспользованными градостроительными предпосылками своего положения и функционально-пространственной организации;

- повышение обеспеченности, безопасности и надежности функционирования инженерной инфраструктуры муниципального образования;

- охрана объектов культурного наследия, развитие туристического комплекса;

- мероприятия по обеспечению экологической безопасности территорий, сохранение и рациональное развитие природных ресурсов;

- мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- предложения по выделению территорий резерва для перспективного развития.

4.  Комплексный градостроительный анализ территории

4.1.  Природные условия и ресурсы

4.1.1.  Климат

Благодаря значительной протяженности Майкопского района с севера на юг, его территория расположена в двух климатических зонах - влажной предгорной и горной. Природные условия территории сельского поселения обладают всеми чертами , присущими климату предгорного района. В настоящее время в республике действует всего одна метеорологическая станция в г. Майкопе

Необходимо отметить большое значение орографии республики в формировании климата и модификации циркуляции воздуха. Северные равнины способствуют стационированию воздушных масс, движущихся с севера и северо-востока, горные массивы затрудняют проникновение на территорию республики воздушных масс с юга и юго-запада. «Барьерный эффект» для воздушных масс, движущихся с севера, на возвышенных предгорных равнинах Майкопского района приводит к увеличению количества осадков и изменению режима их выпадения. Зима начинается в декабре месяце и заканчивается в феврале. Преобладают ветры северо-восточного и восточного направлений, при скорости 2,7-3,8 м/сек.

Преобладающими погодами в летний период являются солнечные, умеренно-влажные и влажные с облачностью ночью, они составляют от 38 до 55% (май-сентябрь). Солнечная жаркая и сухая погода составляет 14-24%.

Осень начинается в октябре и заканчивается в конце ноября. Очень сухая, солнечная, теплая. Осенью преобладают северо-восточные и восточные ветры, со средней скоростью 2,6-3,9 м/сек. Самый холодный месяц в республике – январь. Средние январские температуры в районе г. Майкопа +2ºС. В центральной, предгорной части республики температура воздуха составляет -1,7ºС. В июле от широты г. Майкопа температура понижается в соответствии с ростом высоты: до 500 м она составляет +21ºС. Продолжительность безморозного периода на равнине составляет 190 дней.

Температура почвы в предгорной части составляет +12-13ºС.

Особенностью климата являются ливневые дожди. За ливневый дождь относительно небольшой продолжительности, выпадает иногда месячная норма осадков. Сильные ливни вызывают паводки и наводнения, нанося огромный ущерб сельскому хозяйству, смывая верхние слои почвы.

Солнечная радиация является главным источником тепловой энергии для всех природных процессов, развивающихся в атмосфере. Продолжительность солнечного сияния составляет 2146 часов. Число дней без солнца равно 61.

Нормативная глубина промерзания грунтов для суглинистых и глинистых грунтов принимается равной 0,7 - 0,8 м, для супесей и мелкозернистых пылеватых песков 0,85 м. Средняя глубина промерзания грунтов составляет 20 см, наибольшая 40 см, наименьшая 6 см.

4.1.2.  Орогидрография

Майкопский район располагается в южной части Адыгеи, в горной и предгорной орографических зонах. Абадзехское сельское поселение располагается в южной части Майкопского района вдоль берегов реки Белая. Природные условия территории обладают всеми чертами , присущими климату предгорного района. В орографическом отношении территория приурочена к переходной зоне от северо-западных предгорий Кавказского хребта к наклонной Южно-Кубанской равнине.

Река Белая делит территорию сельского поселения на две части: левобережную и правобережную. Территория сельского поселения представляет собой пойму р. Белой, которая с запада и востока ограничена озелененными склонами высотой примерно 90-120 м.

Левобережье представляет собой низкогорье с более спокойным и однообразным рельефом.

В долине р. Белой четко прослеживается четыре основные террасы: три надпойменные и пойма.

Третья надпойменная терраса развита по обоим берегам р. Белой в южном направлении относительно г. Майкопа, где и размещается Абадзехское сельское поселение. Превышение ее над урезом воды р. Белой составляет 70-80 м. Абсолютные отметки колеблются от 290 м на западе до 310 м на востоке. Поверхность террасы осложнена балочными понижениями. Оползни и обвалы характерны для ее берегов и уступов террас долины. Территория п. Совхозный и п. Удобный находится во второй правобережной надпойменной террасе р. Белой. Отметки поверхности составляют 258-261 м. Пойменная терраса, шириной 300-400 м, характеризуется абсолютными отметками от 135 м на западе до 215 м на востоке. Над урезом воды в реке терраса возвышается на 2,0-4,0 м. Поверхность ее относительно спокойная, с небольшим уклоном к реке. К руслу она обрывается крупными уступами, размываемыми рекой.

### 4.1.3.  Почвенный покров

В направлении с севера на юг почвенный покров Майкопского района изменяется в соответствии с природными условиями. Поэтому, наряду с черноземами (луговыми, выщелоченными, слитыми), здесь выделяются следующие типы почв: серые и бурые лесные, дерново-карбонатные, горно-лесные и горно-луговые почвы.

Слитые черноземы располагаются примерно до широты Майкопа.

Южнее Майкопа в лесной зоне находятся серые лесные почвы, которые делятся на 3 подтипа: темно-серые, серые, светло-серые лесные почвы. По механическому составу они относятся к тяжелым суглинкам, но обрабатываются легче слитых черноземов. Количество гумуса колеблется от 6-7% у темно-серых лесных до 3

В долине р. Белой узкими полосами от 2-3 км до 15 км залегают луговые (пойменные) черноземы. Геологическая деятельность этих рек в эпоху оледенения вызвала образование мощных отложений в виде террас. На этих террасах и сформировались луговые и лугово-черноземные почвы.

В Республике Адыгея отмечается нарастание деградации земель. Наибольший ущерб почвам наносит ветровая и водная эрозия, подтопление, падение плодородия почв, переувлажнение, переуплотнение, загрязнение и захламление отходами производства и потребления. На рис. 2 показано площадное распространение земель, подверженных различным деградационным процессам.

Процессам водной и ветровой эрозии подвержена в той или иной степени значительная часть сельскохозяйственных угодий района, что является одной из основных причин резкого падения плодородия почв.

4.1.4.  Геологическое строение

В геологическом строении района территории участвуют докембрийские, палеозойские, мезозойские и кайнозойские отложения. Породы древнего комплекса, имеющие сложную тектонику, залегают на глубине свыше 1500 м. Более молодые мезозойские и дочетвертичные кайнозойские породы залегают моноклинально с преобладающим падением на север и северо-запад. Наибольшее развитие в пределах рассматриваемого района имеют третичные и четвертичные образования, представленные мощной толщей, преимущественно песчано-глинистых осадков.

Коренные породы в долинах рек перекрыты отложениями четвертичного возраста, представленными нижнечетвертичными, среднечетвертичными, верхнечетвертичными, современными аллювиальными, а также делювиально-элювиальными образованиями

Нижнечетвертичные отложения, широко развитые на водораздельных пространствах рек Курджипс – Белая, Белая - Лаба и других, слагают поверхности третьей надпойменной террасы. Литологически они представлены хорошо окатанной галькой и валунами изверженных и метаморфических пород с песчано-глинистым заполнителем.

Современные аллювиальные отложения, слагающие пойменные террасы крупных рек, представлены галечниками и песками. Долины более мелких рек и балок сложены суглинками, супесями, илистыми глинами и песками с галькой. Мощность современных аллювиальных отложений колеблется от 5 до 10-15 м.

Вышерепечисленные грунты характеризуются, в основном, достаточной несущей способностью.

4.1.5.  Инженерно-геологические условия.

Территория Майкопского района в предгорной зоне характеризуется условиями для строительства средней сложности. Инженерно-геологические условия в целом благоприятны и сравнительно однообразны.

Грунтами оснований при строительстве могут служить гравийно-галечниковые отложения. Однако строительство осложняется наличием оползней, развитием овражной, плоскостной и струйчатой эрозии, с которыми необходимо вести активную борьбу.

Суглинки содержат включения известняка в виде гравия, гальки, реже валунов.

Необходимо отметить способность суглинков набухать при увлажнении и получать усадку при просыхании. Глины очень плотные и практически водонепроницаемые.

Грунтовые воды на значительной части территории залегают глубже 1,5 м. Источником питания грунтовых вод являются, в основном атмосферные осадки.

Грунтовые воды, как правило, не агрессивны.

4.1.6.  Гидрология

Гидрографическая сеть территории сельского поселения представлена р. Белой. Река Белая – самый крупный по водности и второй по площади водосбора левобережный приток р. Кубани. Берет начало р. Белая с Кавказского хребта (горный массив Фишт-Оштен) на высоте 2300 м и впадает в Краснодарское водохранилище.

Водосборный бассейн р. Белой имеет сильно вытянутую грушевидную форму и занимает площадь 5990 кв.км; длина реки 265 км.По территории сельского поселения р. Белая протекает по диогонали с юго-востока на северо-запад.

В орографическом отношении бассейн р. Белой представляет сложный район: верхняя часть – это горные и предгорные территории, средняя и нижняя часть -наклонные предгорные равнины и плато. Долина р. Белой в верхнем течении имеет форму ущелья и до впадения реки Киша, река протекает в узких и глубоких ущельях. Около станицы Даховской ущелье переходит в долину шириной до 2 км, ниже пос. Каменномостского долина продолжает расширяться, а у г. Белореченска река выходит на равнину.

В горной части русло реки загромождено большими валунами и покрыто крупной галькой. В среднем течении в составе донных отложений преобладает гравий и более мелкая галька. В равнинной части русло песчаное с примесью гравия, подвержено значительной деформации.

Ширина русла изменяется от 20 м (Гузерипль) до 80-100 м в нижнем течении. Средняя глубина реки на всем протяжении около 1 м, скорость течения в верховьях реки более 3 м/с, в среднем течении – около 3 м/с, на равнине до 2 м/с.

Питание реки смешанное, поверхностный сток в горной части формируется за счет ледникового снегового питания, дождевых и грунтовых вод. В предгорьях доля дождевой и снеговой составляющей увеличивается.

Водный режим характеризуется весенне-летним половодьем и осенне-зимней меженью с паводками в течением года.

Половодье обычно начинается в середине марта и продолжается до августа. Пик наибольшей водности у х. Кирпичного отмечается, в основном, в конце мая - начале июня.

Всего в году на р. Белой наблюдается 15-18 дождевых паводков, но в отдельные годы их количество достигает 20 - 25.

Наивысший годовой уровень отмечается, в основном, в период весенне-летнего половодья, средняя дата его наступления - 5 июня. В отдельные годы наивысшие годовые уровни могут формироваться в период зимних паводков средняя дата их появления - 12 декабря.

Зимняя межень неустойчивая часто прерывается дождевыми паводками. Минимальные годовые уровни приходятся на декабрь-январь или февраль. Годовая амплитуда колебания уровня достигает 3 м (в 2002г. около 5 м).

Годовой сток р. Белой определяется характером питания реки. На долю дождевой составляющей годового стока приходится 54%, грунтовой - 23%, ледниковой - 13% и снеговой - 10%.

Максимальный сток формируется в период весенне-летнего половодья и дождевых паводков. Пик половодья обычно проходит в конце мая - начале июня. Максимальные расходы половодья в 58% случаев являются и годовыми максимумами, остальные 42% приходятся на отдельные дождевые максимумы.

Минимальный сток приурочен, в основном, к зимней межени, которая отличается неустойчивостью из-за частых оттепелей и выпадения жидких осадков.

4.1.7. Минерально-сырьевые ресурсы. и термальные воды, минеральные и сырьевые ресурсы

Республика Адыгея богата минеральными и термальными источниками и сырьевыми ресурсами.

На территории Абадзехского сельского поселения по сведениям Управления по недропользованию по Республике Адыгея расположены следующие месторождения и участки.

Распределенный фонд недр:

- Абадзехское месторождение минеральных вод расположено севернее ст.Абадзехская, предоставлено в пользование ГУП «Адыглечгидроминресурсы» для целей разведки и добычи в соответствии с лицензией МАЙ 00297 МЭ.

- Майкопское месторождение теплоэнергетических вод предоставлено в пользование ООО «Абадзеш» для целей геологического изучения, разведки и добычи в соответствии с лицензией МАЙ 00262 МЭ. Большая часть территории поселения расположена в пределах границ горного отвода Майкопского месторождения теплоэнергетических вод.

- Абадзехский левобережный участок глауконитовых песчаников  расположен на юго-западе поселения, предоставлен в пользование ООО « Абадзеш» для целей геологического изучения, разведки и добычи в соответствии с лицензией МАЙ 00345 ТР.

- Абадзехский правобережный участок лечебных глин расположен в восточной части поселения, предоставлен в пользование ООО «Абадзеш»  для целей геологического изучения, разведки и добычи в соответствии с лицензией МАЙ 00352 ТР.

- Новосвободненский участок лечебных глин расположен на востоке поселения, предоставлен в пользовнание ООО «Абадзеш» для целей геологического изучения, разведки и добычи в соответствии с лицензией МАЙ 00352 ТР.

- Новосвободненский участок кварцевых песков расположен на востоке поселения, предоставлен в пользование ООО «ТРЕСТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ» для целей геологического изучения, разведки и добычи в соответствии с лицензией МАЙ 00338 ТР.

- Южный участок углеводородного сырья предоставлен в пользование ООО «ЕврХим-ВолгаКалий» для целей геологического изучения, разведки и добычи в соответствии с лицензией МАЙ 15040 НР.

Нераспределенный фонд недр:

- Карандехское месторождение валунно-гравийно-песчаной смеси расположено на севере поселения.

- Семияблоневское месторождение песков находится в юго-западной части поселения.

- Месторождение песков Гора Овчинникова частично расположено в южной части поселения.

Перспективные участки недр:

- Новосвободненский участок минеральных вод расположен севернее ст.Новосвободной.

- Участок минеральных вод «Пищекомбинат» расположен на востоке ст.Абадзехской.

- Участок известняков «Белые скалы» расположен в юго-восточной части поселения.

- Севастопольский участок минеральных вод расположен между ст.Абадзеховской  ст.Севастопольской.

Родник расположенный в верховьях реки Мамрюк, является источником водоснабжения ст.Новосвободная.

4.1.8.  Сейсмичность

Согласно СНиП II -7-81 «Строительство в сейсмических районах» с учетом изменения №5 территория г. Майкопа отнесена к населенному пункту с указанием следующей расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы Мск -64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности: А 7 баллов (10%), В -8 баллов (5%) и С -9 баллов (1%). Степень сейсмической опасности А,В,С соответствует вероятности 10%, 5%, и 1% превышения сейсмической интенсивности 7, 8, 9 баллов в каждом из пунктов в течении 50 лет. При проектировании зданий и сооружений, возводимых на площадках 7, 8, и 9 баллов следует соблюдать требования СНиП II 7-81* с учетом изменения №5. Интенсивность сейсмических воздействий для района (населенного пункта) нормами предусмотрена на трех уровнях (карта А, карта В, карта С) в зависимости от категории ответственности объекта строительства. Классификация зданий и сооружений по ответственности установлена Рекомендациями Российской академии наук по применению карт общего сейсмического районирования территории РФ. Для определения категории ответственности конкретного здания и сооружения необходимо руководствоваться территориальным  строительным нормативным документом. Развитие опасных геологических процессов природного и природно-техногенного характера усугубляет возможные разрушительные последствия землетрясений. Территория МО «Абадзехское сельское поселение» непосредственно граничит с г. Майкопом и расчетная сейсмичность для территории города может быть соответственно отнесена и для сельского поселения, и составляет 8 баллов по шкале Рихтера. Согласно СНиП 11-7-81* категория проявления опасного природного процесса землетрясение по сейсмическим свойствам отнесена ко II категории.

4.1.9.  Инженерно - строительные условия

Учитывая весь комплекс природных условий на проектируемой территории сельского поселения можно выделить:

1. Территории благоприятные для застройки:

- участки  II –ой надпойменных террас с уклоном поверхности до 10%, полого-наклонные территории сложенные песчано-глинистыми грунтами, с нормативным давлением грунтов основания 2.ОКПА, с уровнем залегания грунтовых вод более 2,0 м.

2.  Территории условно благоприятные для застройки, требующие мероприятий по инженерной подготовке:

- участки, затапливаемые паводковыми водами 1% обеспеченности, сложенные песчано-глинистыми грунтами;

- овраги и склоны балок.

3.  Территории неблагоприятные для застройки:

- растущие овраги и склоны балок и оврагов с крутизной более 20% склонные к оползнеобразованию вследствии аккумуляции атмосферных осадков и талых вод;

- карьеры строительных материалов.

Значительная часть планируемой территории относится к благоприятной и условно благоприятной для гражданско-геологических исследований в соответствии с действующими нормативными документами. Изыскания выполнять до начала проектных работ конкретно под каждое здание и сооружений

### 4.1.10.  Земельные ресурсы

В соответствии с данными статистической отчетности общая площадь земель МО «Абадзехское сельское поселение» в установленных границах на 1 января 2009 года составила  38792,8 га.

Земли населенных пунктов. В соответствии с действующим законодательством землями населённых пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов и отделенные их чертой от земель других категорий.

Черта населённых пунктов установлена не повсеместно, поэтому учет земель данной категории осуществляется по данным земельного кадастра в основном по фактической застройке, включая примыкающие к домам приусадебные участки.

Отличительной особенностью территории Майкопского района является значительный процент площади земель, относящихся к категории лесного фонда.

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации леса, за исключением расположенных на землях обороны и землях населенных пунктов, а также земли лесного фонда, не покрытые лесной растительностью (лесные и нелесные земли) образуют лесной фонд.

В Майкопском районе к данной категории отнесено 211,7 тыс. га, что составляет 57,7% территории района и 89,1% площади данной категории земель по республике.

Земли сельскохозяйственного назначения - это земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства или предназначенные для этих целей. Площадь земель сельхоз назначения  в  Абадзехском сельском поселении составляет 9026,9 га. Земли данной категории располагаются за чертой населенных пунктов и выступают как основное средство производства продуктов питания, кормов для скота, сырья, имеют особый правовой режим и подлежат особой охране, направленной на сохранение их площади, предотвращение развития негативных процессов и повышение плодородия почв.

К данной категории отнесены земли, предоставленные сельскохозяйственным предприятиям и организациям (товариществам и обществам, кооперативам, государственным и муниципальным унитарным предприятиям). В нее входят также земельные участки, предоставленные гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота.

В состав земель сельскохозяйственного назначения вошли земли, переданные в ведение сельских администраций и расположенные за чертой населенных пунктов. Эти земли были изъяты у сельскохозяйственных предприятий на начальном этапе их реформирования. Сюда вошли также невостребованные земельные доли ликвидированных хозяйств.

В соответствии с принятым Земельным кодексом Российской Федерации к землям запаса относятся  земли, находящиеся в государственной и муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам за исключением земель фонда перераспределения земель.. Таким образом, земли запаса – это неиспользуемые земли.

Распределение земельного фонда муниципального образования по категориям

Таблица 4.1.10.1

|  | Наименование категорий земель | Площадь земель в тыс.га | в % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 9026,9 га | 23,31 % |
| 2. | Земли населенных пунктов | 1508,8 га | 3,97% |
| 3. | Земли промышленности, транспорта, связи, земли обороны и иного специального назначения | 464 га | 1,2 % |
| 4. | Земли перераспределения | 302 га | 0,78 % |
| 5. | Земли лесного фонда | 13028,2 га | 33,58 % |
| 6 | Земли водного фонда | 240 га | 0,61 % |
| 7 | Земли запаса и иные земли (земли муниципального образования) | 12 118 га | 31,24 % |
| 8 | Пастбища | 863 га | 2,22 % |
| 9 | Приусадебные участки | 1199 га | 3,09 % |
|  | Всего земель муниципального образования | 38792 га | 100% |

### 4.1.11.  Растительный покров и лесные ресурсы

Растительный мир Майкопского района Республики Адыгея уникален и чрезвычайно разнообразен. Это связано с неоднородностью рельефа, климата, почв на территории республики, а также с историей его формирования.

Почти все лесообразующие породы относятся к группе элементов лесных флор умеренного климата верхнетретичного времени. По галечниковым отмелям в руслах рек и террасам узкой полосой тянутся ольшаники.

Очевидно, что наиболее разрушительное воздействие на ландшафты и биоценозы оказывает сельскохозяйственное производство.

Современное лесопользование наносит несравненно меньший урон. Отнесение лесов республики к первой группе, отсутствие сплошных рубок и работы по лесовосстановлению направлены на сохранение лесообразующих видов. Леса играют большую роль в регулировании состояния окружающей среды и предотвращении негативных изменений климата. Поглощая пыль и газы, играя роль механического и химического фильтров, леса оказывают существенное влияние на здоровье человека. Леса повсеместно являются местом отдыха населения, а условия Северного Кавказа, где чистый горный воздух, прозрачные ручьи и реки, прекрасная буйная растительность и живописные пейзажи, делают этот отдых наиболее привлекательным и полезным.

Лесорастительные условия Майкопского района Республики Адыгея очень разнообразны. Быстрая и резкая смена лесорастительных зон по общему направлению с севера на юг характерна и закономерна для региона с многообразием форм рельефа, почвообразующих пород, условий увлажнения и других определяющих факторов.

Распределение покрытых лесом земель и запасов насаждений по основным лесообразующим породам неравномерное. Особенно эта неравномерность выражена у хвойных и прочих пород.

### 4.1.12.  Рекреационные ресурсы

Майкопский район обладает значительным: рекреационным, историко-культурным, бальнеологическим потенциалом для развёртывания туристического кластера мирового уровня. Майкопский район обладает высоким рекреационным потенциалом, сосредоточив на своей территории свыше 90% рекреационной ёмкости всей Республики.

Основу рекреационного потенциала района составляет уникальный природный комплекс горных территорий Республики, включающий в себя как места, пригодные для различных видов туризма, так и для санаторного лечения.

Помимо этого значительную часть рекреационного потенциала района составляет его богатое историко-культурное прошлое. На протяжении долгих лет территория Адыгеи становилась ареной для разнообразных исторических событий, здесь развивались древние государства, проходило одно из ответвлений Великого шёлкового пути. От того времени осталось множество следов материальной культуры.

Географическое положение Майкопского района весьма удобно. Оно обеспечивает благоприятные условия для его хозяйственного развития. Железнодорожные и автомобильные дороги связывают район со многими районами Краснодарского края, Российской Федерации и республиками ближнего зарубежья. Климат умеренно-тёплый, с осадками 540 - 860 мм.

Бальнеологические ресурсы района представлены минеральными водами. Наибольшее практическое значение имеют термальные воды. Обнаруженные в Майкопском районе минеральные воды содержат большой спектр микроэлементов, крайне необходимых организму человека: йод, бром, бор, мышьяк, цинк, кобальт, барий и т.д. Наличие минеральных вод создает возможность формирования лечебного профиля в регионе

Территория Майкопского района относится к зоне смешанного туризма. Здесь имеются благоприятные условия для организации как спортивно-оздоровительных, так и познавательных маршрутов. Насыщенность территории природными объектами экскурсионного показа высока, многие из них имеют высокую экскурсионную ценность. На данный момент туризм является одной из самых перспективных отраслей экономики Адыгеи.

### 4.1.13.  Выводы по оценке природно-ресурсного потенциала

1. Главным природным богатством Майкопского района, в который входит МО «Абадзехское сельское поселение» наряду с богатыми запасами пресных, минеральных  и термальных вод, рудных и нерудных полезных ископаемых, являются рекреационные ресурсы.

2. Агроклиматические условия позволяют весьма успешно возделывать широкий спектр земледельческих культур умеренного климатического пояса, включая многие теплолюбивые культуры, имеющие важное товарное значение.

3.  Майкопский район в достаточной степени обеспечен поверхностными водными ресурсами, формирующимися на ее территории.

4.  Высокую экологическую и промышленную ценность имеют леса Майкопского района которые выполняют важные водоохранные, почвозащитные, санитарно-гигиенические и оздоровительные функции. Большую ценность представляет фауна наземных ландшафтов и внутренних водоемов.

5  По особенностям географического положения, сочетанию отдельных видов природных ресурсов, их абсолютной величине и качественной характеристике Майкопский район выделяется наиболее высокими интегральными показателями природно-ресурсной обеспеченности, полученными в результате ранжирования административных единиц республики по отдельным видам природных ресурсов

4.2.  Эколого - градостроительная оценка территории

Экологический фактор является одним из наиболее важных, так как именно от него во многих случаях зависит здоровье и самочувствие людей, он является определяющим, конструирующим проектное решение. Выбор площадок для размещения строительства, анализ направления их территориального развития в решающей степени следует ориентировать на оценку и прогноз экологической ситуации с учетом многочисленных природных и техногенных факторов, ее составляющих в данное время и в перспективе. Базовыми факторами, определяющими условия проживания населения, являются:

- экологическое состояние воздушного бассейна;

- загрязнение почв;

- загрязнение поверхностных вод;

- уровень шума вблизи жилых кварталов;

- радиационный фон.

Превышение нормативов или наличие отдельных неблагоприятных факторов рассматривается как проблемная ситуация.

Наиболее мощные источники техногенных выбросов в атмосферу и сбросов загрязняющих веществ в водные системы располагаются в городах, или приурочены к местам разработок минерального сырья с соответствующей территориальной инфраструктурой. Экологические проблемы могут возникать и в зонах так называемых «транспортных коридоров», по которым проходят железные и автомобильные дороги, газо- и нефтепроводы, линии электропередач и др. Во многих случаях они идут в одном и том же направлении и близко друг от друга, усиливая тем самым негативное воздействие на природную среду.

4.2.1.  Состояние воздушного бассейна

Уровень загрязнения атмосферного воздуха является одной из ключевых характеристик экологического благополучия в республике.  Охрана атмосферного воздуха является одним из приоритетных факторов окружающей среды, характеризующими санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Согласно данным приведенным в Схеме территориального планирования, фоновая пылевая нагрузка для континентальных территорий равна 10-20 кг/км2 в сутки Для Адыгеи за фоновую величину принята нагрузка в районе плато Лаго-Наки, вдали от крупных промышленных предприятий и ТЭЦ, в осенне-зимний период она равна 8-10 кг/км2 в сутки, в весенне-летний – 13-15 кг/км2 в сутки.

4.2.2.  Загрязнение почв

В настоящее время почвенный покров Республики Адыгея находится в бедственном состоянии. Деградируют уникальные предкавказские черноземы. Эрозией поражены практически все пахотные земли. Установлено загрязнение земель тяжелыми металлами и другими токсичными веществами. Развиваются процессы переувлажнения, засоления, подкисления почв, потери в них гумуса.

На карте суммарного загрязнения почвы тяжелыми металлами представленной в Схеме территориального планирования Майкопского района отчетливо видно, что зоны их максимального накопления приурочены к территории городов, промышленным комплексам и к автомагистралям с интенсивным движением транспорта.  Следует подчеркнуть, что тяжелые металлы, которые при современной лабораторной технике легко выявляются в объектах окружающей среды, имеют значение не только как загрязняющие вещества, но и как индикаторы других видов загрязнения среды, требующих более трудоемких исследований. В частности, распределение металлов во многих случаях отражает структуру загрязнения окружающей среды соединениями серы, оксидами азота, нефтепродуктами, поэтому выявленные аномальные зоны – это зоны комплексного устойчивого загрязнения окружающей среды. Загрязнение территории Абадзехского сельского поселения на карте суммарного загрязнения  представлено как незначительное.

4.2.3.  Шумовой режим

Автотранспортное шумовое загрязнение в пределах нормативов. Анализ шумовых характеристик транспортного потока показал, что уровни звука зависят от интенсивности движения, удельного веса грузового и общественного транспорта, характера застройки, примагистральной территории и скорости движения. Наиболее шумным участок автомагистралей является автодорога Федерального значения.

4.2.4.  Загрязнение поверхностных вод

Реки республики питаются, в основном, выпавшими осадками, которые в течение года распределяются крайне неравномерно. Большая неравномерность распределения стока, как в течение года, так и по территории Адыгеи, связана не только с различными видами питания рек, но и с хозяйственной деятельностью человека. Еще больше связан с техногенезом химический состав речных вод, практически повсеместно наблюдается загрязнение рек Адыгеи химическими элементами и их соединениями.

Регулярные (посезонные) наблюдения за загрязнением поверхностных вод на р.Белой в пределах Майкопского района проводятся лабораторией мониторинга загрязнения поверхностных вод АЦ ГМОС

В 2003 году по бассейну реки Белая разовые превышения ПДК (приведены обобщённые данные по всем постам) достигали: по БПК – более чем в 3 раза (3 квартал), по железу – в 4,5-4,8 раза (1 и 2 кварталы), по меди – в 6 раз (2 квартал), по азоту аммонийному – в 3,5 раза (4 квартал), по азоту нитритов – в 2 раза (2 квартал), по фосфатам – в 12 раз (4 квартал), по никелю – в 5 раз (1 квартал), по фенолам – в 7,9 раза (2 квартал), по нефтепродуктам – в 6,2 раза (4 квартал). По сравнению с данными 2001 и 2002 г.г. качество воды в реке несколько улучшилось, и по усреднённым показателям характеризуется как «умеренно загрязнённая». Исключение составляет гидропост в районе пос. Гузерипль (202 км от устья), что, возможно, связано с застройкой водоохранной зоны, и вследствие этого увеличившейся техногенной нагрузкой на водный объект.

Превышение ПДК по меди и железу обусловлено высоким природным гидрохимическим фоном, и наблюдается на всех водных объектах вне зависимости от количества и качества сбрасываемых сточных вод. Превышение по остальным показателям связано со смывом загрязняющих веществ с прилегающих территорий (особенно селитебных), а также с низкой эффективностью работы существующих очистных сооружений из-за износа оборудования и нарушения технологии очистки. В целом речные воды на территории Майкопского района по степени загрязнения можно оценить как незагрязненные или слабо загрязненные.

В соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации», принятым Государственной Думой РФ 12.04.2006 г., почти 100% водных объектов находятся в государственной, в т.ч. 95% - в федеральной собственности, и вопросы владения, пользования и распоряжения ими относятся к совместному ведению Российской Федерации и субъектов РФ.

В «Водном кодексе РФ» (ст. 65) определены размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Ширина водоохраной зоны рек и ручьев устанавливается в зависимости от их протяженности от истока согласно «Водному кодексу РФ» (2006 г.) размер водоохраной зоны р. Белой установлен в размере 200 м. Прибрежная защитная полоса на террасовых склонах составляет 50 м, в пойме и дельте – 40 м.

Водоохранные зоны рек в сельской местности зачастую используются в севообороте с применением гербицидной и пестицидной обработки, что угнетающе действует на водные флору и фауну, а также околоводные организмы и растительный покров. Значительная часть загрязняющих веществ попадает в реку с прилегающих сельскохозяйственных угодий, где используются ядохимикаты. Негативное влияние на качество воды в реке оказывает заиление и зарастание русла реки

До настоящего времени ливневые и дренажные воды сбрасываются в реку без очистки.

4.2.5.  Радиационная обстановка

Анализ исследований за 2008 год показал, что радиационная обстановка на территории муниципального образования стабильна.

Наибольший вклад в дозу облучения населения вносят природные источники ионизирующего излучения и, прежде всего изотопы радона и продукты его распада, содержащееся в воздухе жилых помещений.

Анализ данных исследований воды питьевой показывает, что превышения уровня вмешательства по содержанию природных радионуклидов ни на одном объекте не обнаружено.

Гамма – фон на территории стабилен и определяется природными источниками. Техногенных источников радиоактивного загрязнения и зон с повышенным уровнем гамма – фона за счет природных аномалий на территории нет.

4.3.  Анализ планировочной ситуации

4.3.1.  Современное использование территории

Территория муниципального образования «Абадзехское сельское поселение» расположена в южной части Майкопского района и включает в себя территории следующих населенных пунктов: ст.Абадзехская, пос.Первомайский, п.Веселый, ст.Новосвободная, ст.Севастопольская. Общая площадь муниципального образования составляет 38703  га.

Абадзехское сельское поселение соединятся с Майкопом трассой федерального значения меридионального направления 1Р254 - Подъезд к Кавказскому государственному биосферному заповеднику от Майкопа через Гузерипль. Система внутрипоселковых улиц и проездов требует реконструкции и мероприятий по благоустройству в связи с увеличением количества индивидуального транспорта. Жилая застройка населенных пунктов характеризуется одно-двухэтажными индивидуальными жилыми домами с земельными участками. Размеры приусадебных участков в зависимости от расположения поселков колеблются от 0,08 до 0,10 га для поселков правобережной части сельского поселения и до 0,25 га для поселков левобережной части. Большая часть жилищного фонда находится в нормальном состоянии. Рельеф территории представляет собой ландшафтно-рекреационную террасированную долину р. Белой, с юга на север. Река Белая протекает по диагонали через всю территорию сельского поселения. Планировочная структура сельского поселения сложилась под влиянием природных условий и внешних связей. Планировка характеризуется прямоугольной структурой кварталов размером 1-3 га и соответствующей сеткой улиц. По территории Майкопского района, и в частности по территории сельского поселения проходит железнодорожная ветка Белореченск – Майкоп – Хаджох (ст. Каменомостская). Станция Хаджох является тупиковой. По количеству отправляемых грузов станция занимает лидирующее место в Республике (за исключением станции Майкоп). Характер земледелия – в правобережной части долины орошаемый.

4.3.2.  Объекты культурного наследия

Управлением по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгеи предоставлен список объектов культурного наследия (ОКН) находящихся на территории МО «Абадзехское сельское поселение».

Управление по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея сообщает, что в настоящее время установленных в соответствии с законодательством охранных зон для объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) нет.

В целях государственной охраны объектов культурного наследия, до принятия соответствующих нормативных правовых актов, устанавливаются временные зоны охраны объектов культурного наследия.

Таблица 4.3.2.1. Список объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) МО «Абадзехское сельское поселение».

| Скульптура В.И.Ленина | 1967 год | станица Абадзехская, у Дома культуры |
| --- | --- | --- |
| Братская могила 28 воинов, погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войнах | 1918-1920 годы 1942-1943 годы | станица Абадзехская, у ДК |
| Братская могила 13 советских воинов, погибших при защите от немецко-фашистских захватчиков станицы Новосвободной | 1942 год 1975 год 1989 год | станица Новосвободная, центр |
| Братская могила летчиков, погибших при защите от немецко –фашистских захватчиков станицы Новосвободной | 1942 год | 0,5 километра западнее станицы Новосвободной |
| Братская могила 3 партизан-связисток, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками Мемориальный комплекс станичникам | 1941-1945 годы 1985 год | станица Севастопольская, у СОШ №28 |
| Скульптура В.И.Ленина | 1967 год | станица Новосвободная, у здания администрации |
| Памятник в честь воинов, павших при обороне Кавказа в 1942 году | 1942 год | поселокПервомайский, у ДК |
| Скульптура В.И.Ленина | 1967 год | поселок Первомайский |
| Местонахождение «Абадзехское – 1» | 130 – 100 тыс. лет до н.э. | 3,9 километра к юго-западу от станицы Абадзехской, 0,5 километра к западу от железной дороги. Координаты GPS: 44.22.592 с.ш. 040.15.367 в.д. |
| Местонахождение «Абадзехское –2» | 100 – 12 тыс. лет до н.э. | 1,3 километра к юго-востоку от станицы Абадзехской, нижнее течение реки Фьюнт. Координаты GPS: 44.23.155 с.ш. 040.15.036 в.д. |
| Местонахождение «Абадзехское –3» | 100 – 12 тыс. лет до н.э. | 2,5 – 3 километра к юго-востоку от станицы Абадзехской, русло ручья Отметочного. Координаты GPS: N=44.21.155 E=040.15.036 |
| Местонахождение «Поляна Kоллектив» | 100 – 30 тыс. лет до н.э. | 3,6 километра к юго-востоку от станицы Абадзехской, верховья реки Фьюнт, урочище Коллектив. Координаты GPS: N=44.22.06 E=040.14.942 |
| Местонахождение «Буркуны» | 100 – 30 тыс. лет до н.э. | 3,6 километра к юго-востоку от станицы Абадзехской, верховья реки Фьюнт, урочище Буркуны. Координаты GPS: N=44.22.422 E=040.14.879 |
| Курганная группа «Абадзехская –1» (2 насыпи) | III – II тыс. до н.э. | 3,9 километра к юго-западу от станицы Абадзехской, 0,5 километра к западу от железной дороги. Координаты GPS: N=44.22.434 E=040.11.378 |
| Курганная группа «Абадзехская –2» (2 насыпи) | III – II тыс. до н.э. | 4 километра к юго-западу от станицы Абадзехской, 0,15 километра к юго-западу от железной дороги Координаты GPS: N=44.21.248 E=040.12.232 |
| Курганная группа «Абадзехская –3» (3 насыпи) | III – II тыс. до н.э. | 3 километра к юго-западу от станицы Абадзехской, 0,15 километра к северо-западу от железной дороги. Координаты GPS: N=44.21.326 E=040.12.227 |
| Курганная группа «Абадзехская –4» (2 насыпи) | III – II тыс. до н.э. | 3,6 километра к юго-западу от станицы Абадзехской, 0,51 километра к северо-западу от железной дороги. Координаты GPS: N=44.20.298 E=040.11.934 |
| Курганный могильник «Абадз – 1» | III – II тыс. до н.э. | 3,3 километра к юго-западу от станицы Абадзехской, 0,4 километра к западу от железной дороги. Координаты GPS: N=44.20.963 E=040.12.113 |
| Курганный могильник «Абадз – 2» | III – II тыс. до н.э. | 3,75 километра к юго-западу от станицы Абадзехской, 0,65 километра к юго-западу от железной дороги. Координаты GPS: N=44.20.915 E=040.11.989 |
| Курганная группа «Первомайская-1» | III – II тыс. до н.э. | левая высокая терраса реки Белой, в 4,5 км к югу от южной окраины поселка Первомайский и в 0,56 км к юго-западу от железнодорожного моста через реку Белую. Координаты GPS: N=44.22.105 E=040.11.389 |
| Курганная группа «Первомайская-2» | III – II тыс. до н.э. | вторая высокая левая терраса реки Белой, в 0,74 км к северо-западу от железнодорожного моста через реку Белую. Координаты GPS: N=44.21.786 E=040.11.208 |
| Курганный могильник «Первомайский-3» | III – II тыс. до н.э. | вторая высокая левая терраса реки Белой, в 1,85 км к западу от железнодорожного моста через реку Белая и в 1,47 км от мест слияния ручья балки Полковницкая и ручья балки Однобокая. Координаты GPS: N=44.21.183 E=040.11.268 |
| Курган | III – II тыс. до н.э. | 4,5 километра к северо-востоку от станицы Новосвободной, гора Шахан, родник. Координаты GPS: N=44.23.601 E=040.26.421 |
| Курган | III – II тыс. до н.э. | 5,1 километра к северо-востоку от станицы Новосвободной, 0,6 километра к северу от родника. Координаты GPS: N=44.23.559 E=040.28.321 |
| Дольмены группы «Богатырские хатки» («Богатырская поляна») объект культурного наследия федерального значения | III – II тыс. до н.э. | станица Новосвободная, 7 км северо-западнее станицы. Координаты GPS: N=44.24.853 E=040.20.287 |
| Курганная группа (8 насыпей) | III – II тыс. до н.э. | 5,6 километра к северо-востоку от станицы Новосвободной, гора Баев бугор. Координаты GPS: N=44.24.989 E=040.26.384 |
| Курганная группа (6 насыпей) | III – II тыс. до н.э. | 6,2 километра к северо-востоку от станицы Новосвободной, гора Баев бугор Координаты GPS: N=44.24.736 E=040.26.376 |
| Курганная группа (3 насыпи) | III – II тыс. до н.э. | 4,2 километра к северо-востоку от станицы Новосвободной, гора Баев бугор. Координаты GPS: N=44.24.931 E=040.26.490 |
| Курган | III – II тыс. до н.э. | 2 километра к востоку от станицы Новосвободной, урочище Озеро. Координаты GPS: N=44.21.135 E=040.26.691 |
| Курганная группа (4 насыпи) | III – II тыс. до н.э. | 5 километров к северо-востоку от станицы Новосвободной, урочище Чернов угол. Координаты GPS: N=44.22.143 E=040.27.666 |
| Курган | III – II тыс. до н.э. | 5,3 километра к северо-востоку от станицы Новосвободной, урочище Чернов угол. Координаты GPS: N=44.22.009 E=040.27.537 |
| Курганная группа (10 насыпей) | III – II тыс. до н.э. | 4 километра к северо-востоку от станицы Новосвободной, 1 километр к юго-востоку от урочища Чернов угол. Координаты GPS: N=44.21.641 E=040.228.010 |
| Курганная группа (2 насыпи) | III – II тыс. до н.э. | 3 километра к востоку от станицы Новосвободной, урочище Бекет. Координаты GPS: N=44.21.463 E=040.27.299 |
| Курганная группа (4 насыпи) | III – II тыс. до н.э. | 3 километра к востоко-северо-востоку от станицы Новосвободной, урочище Баштарское. Координаты GPS: N=44.22.028 E=040.28.104 |
| Курганная группа (19 насыпей) | III – II тыс. до н.э. | 3 километра к юго-востоку от станицы Новосвободной. Координаты GPS: N=44.20.701 E=040.26.982 |
| Курганная группа (9 насыпей) | III – II тыс. до н.э. | 3 километра к юго-востоку от станицы Новосвободной. Координаты GPS: N=44.20.799 E=040.26.477 |
| Курганная группа (2 насыпи) | III – II тыс. до н.э. | 0,1 километра к северу от станицы Новосвободной. Координаты GPS: N=44.22.372 E=040.24.819 |
| Курган | III – II тыс. до н.э. | 0,22 километра к северу от химсклада станицы Новосвободной. Координаты GPS: N=44.22.614 E=040.24.558 |
| Курганная группа (4 насыпи) | III – II тыс. до н.э. | 6,5 километра к востоку от станицы Новосвободной, Калабердинская поляна. Координаты GPS: N=44.21.495 E=040.28.606 |
| Курганная группа (6 насыпей) | III – II тыс. до н.э. | 6,7 километра к юго-востоку от станицы Новосвободной, Калабердинская поляна. Координаты GPS: N=44.19.025 E=040.23.653 |
| Курганная группа (2 насыпи) | III – II тыс. до н.э. | 3,85 километра к юго-востоку от станицы Новосвободной, Калабердинская поляна. Координаты GPS: N=44.21.515 E=040.29.159 |
| Курганная группа (11 насыпей) | III – II тыс. до н.э. | 4 километра к юго-востоку от станицы Новосвободной, Калабердинская поляна. Координаты GPS: N=44.20.569 E=040.26.435 |
| Курганная группа (2 насыпи) | III – II тыс. до н.э. | 4,1 километра к юго-востоку от станицы Новосвободной, Калабердинская поляна. Координаты GPS: N=44.20.447 E=040.26.945 |
| Курганная группа (5 насыпей) | III – II тыс. до н.э. | 4,2 километра к юго-востоку от станицы Новосвободной, Калабердинская поляна. Координаты GPS: N=44.20.434 E=040.26.249 |
| Курганная группа (2 насыпи) | III – II тыс. до н.э. | 4,4 километра к юго-востоку от станицы Новосвободной, урочище Бутково. Координаты GPS: N=44.19.856 E=040.26.220 |
| Курган | III – II тыс. до н.э. | 4,6 километра к юго-востоку от станицы Новосвободной, урочище Бутково. Координаты GPS: N=44.19.760 E=040.26.546 |
| Курган | III – II тыс. до н.э. | 4,8 километра к юго-востоку от станицы Новосвободной, урочище Бутково. Координаты GPS: N=44.19.684 E=040.26.650 |
| Курган | III – II тыс. до н.э. | 4,9 километра к юго-востоку от станицы Новосвободной, урочище Бутково. Координаты GPS: N=44.19.762 E=040.27.052 |
| Курганная группа (2 насыпи) | III – II тыс. до н.э. | 5 километров к юго-востоку от станицы Новосвободной, урочище Бутково. Координаты GPS: N=44.19.695 E=040.27.132 |
| Курган | III – II тыс. до н.э. | 5,2 километра к юго-востоку от станицы Новосвободной, урочище Бутково. Координаты GPS: N=44.19.682 E=040.27.237 |
| Курганная группа (4 насыпи) | III – II тыс. до н.э. | 5,3 километра к юго-востоку от станицы Новосвободной, урочище Бутково. Координаты GPS: N=44.19.618 E=040.27.250 |
| Курган | III – II тыс. до н.э. | 5,5 километра к юго-востоку от станицы Новосвободной, урочище Бутково. Координаты GPS: N=44.19.718 E=040.27.228 |
| Курганная группа (20 насыпей) | III – II тыс. до н.э. | 5,6 километра к юго-востоку от станицы Новосвободной, урочище Бутково. Координаты GPS: N=44.19.670 E=040.27.317 |
| Курганная группа (6 насыпей) | III – II тыс. до н.э. | 6,1 километра к юго-востоку от станицы Новосвободной, урочище Бутково Координаты GPS: N=44.19.618 E=040.27.250 |
| Курганная группа (9 насыпей) | III – II тыс. до н.э. | 7,7 километра к юго-востоку от станицы Новосвободной, Монтикова поляна. Координаты GPS: N=44.19.679 E=040.27.757 |
| Курганная группа (3 насыпи) | III – II тыс. до н.э. | 5 километров к юго-востоку от станицы Новосвободной, Монтикова поляна Координаты GPS: N=44.19.618 E=040.27.250 |
| Курганная группа (2 насыпи) | III – II тыс. до н.э. | 6,3 километра к юго-востоку от станицы Новосвободной. Координаты GPS: N=44.19.022 E=040.23.792 |
| Курганная группа (17 насыпей) | III – II тыс. до н.э. | 6,4 километра к юго-востоку от станицы Новосвободной, Монтикова поляна. Координаты GPS: N=44.18.953 E=040.24.054 |
| Курганная группа (2 насыпи) | III – II тыс. до н.э. | 4,7 километра к юго-востоку от станицы Новосвободной, Монтикова поляна Координаты GPS: N=44.19.825 E=040.27.461 |
| Курган | III – II тыс. до н.э. | 6,3 километра к юго-востоку от станицы Новосвободной, Монтикова поляна. Координаты GPS: N=44.19.590 E=040.27.122 |
| Курган | III – II тыс. до н.э. | 6,5 километра к юго-востоку от станицы Новосвободной, 0,2 километра к северу от линии электропередач, Монтикова поляна. Координаты GPS: N=44.19.535 E=040.27.237 |
| Курган | III – II тыс. до н.э. | 6,6 километра к юго-востоку от станицы Новосвободной, Монтикова поляна. Координаты GPS: N=44.19.481 E=040.27.346 |
| Курганная группа (5 насыпей) | III – II тыс. до н.э. | 6,7 километра к востоку от станицы Новосвободной, Монтикова поляна. Координаты GPS: N=44.19.732 E=040.27.326 |
| Курган | III – II тыс. до н.э. | 6,7 километра к юго-востоку от станицы Новосвободной, урочище Корчуки. Координаты GPS: N=44.18.191 E=040.23.887 |
| Курган | III – II тыс. до н.э. | 7,2 километра к юго-востоку от станицы Новосвободной, урочище Корчуки. Координаты GPS: N=44.18.113 E=040.24.091 |
| Курганная группа | III – II тыс. до н.э. | 8,2 километра к юго-востоку от станицы Новосвободной, урочище Корчуки. Координаты GPS: N=44.18.807 E=040.23.779 |
| Курганная группа (3 насыпи) | III – II тыс. до н.э. | 8,4 километра к юго-востоку от станицы Новосвободной, урочище Корчуки. Координаты GPS: N=44.18.729 E=040.23.945 |
| Курган | III – II тыс. до н.э. | 6,8 километра к юго-востоку от станицы Новосвободной, урочище Корчуки. Координаты GPS: N=44.18.232 E=040.24.047 |
| Курганная группа (9 насыпей) | III – II тыс. до н.э. | 7 километров к юго-востоку от станицы Новосвободной, урочище Корчуки. Координаты GPS: N=44.18.058 E=040.24.117 |
| Курганная группа (26 насыпей) | III – II тыс. до н.э. | 9 километров к юго-востоку от станицы Новосвободной, урочище Шпилевая Координаты GPS: N=44.18.217 E=040.26.259 |
| Курган | III – II тыс. до н.э. | 9,2 километра к юго-востоку от станицы Новосвободной, урочище Шпилевая. Координаты GPS: N=44.18.112 E=040.26.412 |
| Курган | III – II тыс. до н.э. | 9,1 километра к юго-востоку от станицы Новосвободной, урочище Шпилевая Координаты GPS: N=44.18.144 E=040.26.329 |
| Курганная группа (3 насыпи) | III – II тыс. до н.э. | 1,5 километра к югу от станицы Новосвободной, урочище Овсянь. Координаты GPS: N=44.19.959 E=040.24.609 |
| Курган | III – II тыс. до н.э. | 1,7 километра к югу от станицы Новосвободной, урочище Овсянь. Координаты GPS: N=44.19.920 E=040.24.638 |
| Курганная группа (2 насыпи) | III – II тыс. до н.э. | 1,85 километра к югу от станицы Новосвободной, урочище Овсянь. Координаты GPS: N=44.19.918 E=040.24.689 |
| Курганная группа (11 насыпей) | III – II тыс. до н.э. | 2 километра к югу от станицы Новосвободной, урочище Овсянь Координаты GPS: N=44.19.911 E=040.24.539 |
| Курган | III – II тыс. до н.э. | 3,2 километра к югу от станицы Новосвободной, урочище Овсянь. Координаты GPS: N=44.19.295 E=040.24.197 |
| Курганная группа (32 насыпи) | III – II тыс. до н.э. | 3,5 километра к югу от станицы Новосвободной, урочище Овсянь. Координаты GPS: N=44.19.236 E=040.24.315 |
| Курган | III – II тыс. до н.э. | 4 километра к юго-западу от станицы Новосвободной. Координаты GPS: N=44.19.236 E=040.24.315 |
| Курган | III – II тыс. до н.э. | 6 километров к юго-западу от станицы Новосвободной, урочище Леськово. Координаты GPS: N=44.20.123 E=040.22.300 |
| Курганная группа (3 насыпи) | III – II тыс. до н.э. | 7 километров к юго-западу от станицы Новосвободной, урочище Охотничья поляна Координаты GPS: N=44.19.462 E=040.22.121 |
| Курганная группа (2 насыпи) | III – II тыс. до н.э. | 6 километров к юго-западу от станицы Новосвободной, урочище Охотничья поляна Координаты GPS: N=44.19.578 E=040.22.262 |
| Курган | III – II тыс. до н.э. | 6,2 километра к юго-западу от станицы Новосвободной, урочище Охотничья поляна. Координаты GPS: N=44.19.492 E=040.22.239 |
| Курганная группа (5 насыпей) | III – II тыс. до н.э. | 5,9 километра к юго-западу от станицы Новосвободной, урочище Охотничья поляна. Координаты GPS: N=44.19.658 E=040.22.421 |
| Курган | III – II тыс. до н.э. | 5,77 километра к юго-западу от станицы Новосвободной, урочище Охотничья поляна. Координаты GPS: N=44.19.748 E=040.2.482 |
| Курган | III – II тыс. до н.э. | 5,5 километра к юго-западу от станицы Новосвободной, урочище Охотничья поляна. Координаты GPS: N=44.19.841 E=040.22.482 |
| Курган | III – II тыс. до н.э. | 4,7 километра к юго-западу от станицы Новосвободной, урочище Охотничья поляна. Координаты GPS: N=44.19.853 E=040.22.708 |
| Курган | III – II тыс. до н.э. | 4,3 километра к юго-западу от станицы Новосвободной, урочище Охотничья поляна. Координаты GPS: N=44.19.919 E=040.22.613 |
| Курган | III – II тыс. до н.э. | 10 километров к юго-западу от станицы Новосвободной, урочище Бекет. Координаты GPS: N=44.18.040 E=040.22.373 |
| Курганная группа (9 насыпей) | III – II тыс. до н.э. | 10,2 километра к юго-западу от станицы Новосвободной, урочище Бекет. Координаты GPS: N=44.17.986 E=040.22.214 |
| Курган | III – II тыс. до н.э. | 3 километра к северо-востоку от станицы Новосвободной, урочище Длинная поляна. Координаты GPS: N=44.23.094 E=040.28.174 |
| Курганная группа (22 насыпи) | III – II тыс. до н.э. | 6,2 километра к северо-западу от станицы Новосвободной, урочище Осиновый курган. Координаты GPS: N=44.23.226 E=040.22.063 |
| Курганная группа (2 насыпи) | III – II тыс. до н.э | 6 километров к северо-востоку от станицы Новосвободной, урочище Осиновый курган. Координаты GPS: N=44.23.250 E=040.21.962 |
| Курганная группа (4 насыпи) | III – II тыс. до н.э. | 6,2 километра к северо-западу от станицы Новосвободной, урочище Осиновый курган. Координаты GPS: N=44.23.469 E=040.21.989 |
| Курганная группа (3 насыпи) | III – II тыс. до н.э. | 7,2 километра к северо-западу от станицы Новосвободной, урочище Осиновый курган. Координаты GPS: N=44.24.492 E=040.21.196 |
| Курган | III – II тыс. до н.э. | 7,4 километра к северо-востоку от станицы Новосвободной, урочище Осиновый курган. Координаты GPS: N=44.23.334 E=040.21.157 |
| Курган | III – II тыс. до н.э. | 7 километров к северо-западу от станицы Новосвободной, урочище Осиновый курган. Координаты GPS: N=44.23.478 E=040.21.339 |
| Курган | III – II тыс. до н.э. | 3 километра к западу от станицы Новосвободной. Координаты GPS: N=44.21.078 E=040.22.185 |
| Курганная группа (10 насыпей) | III – II тыс. до н.э. | 8 километров к западу от станицы Новосвободной, 3 километра к востоку от станицы Севастопольской. Координаты GPS: N=44.21.958 E=040.20.908 |
| Курган | III – II тыс. до н.э. | 7,8 километра к западу от станицы Новосвободной, 2,8 километра к востоку от станицы Севастопольской. Координаты GPS: N=44.21.986 E=040.20.793 |
| Курган | III – II тыс. до н.э. | 7,5 километра к западу от станицы Новосвободной, 2,5 километра к востоку от станицы Севастопольской. Координаты GPS: N=44.21.684 E=040.20.849 |
| Курган | III – II тыс. до н.э. | 7,3 километра к западу от станицы Новосвободной, 2,3 километра к востоку от станицы Севастопольской. Координаты GPS: N=44.21.629 E=040.20.625 |
| Курган | III – II тыс. до н.э. | 4,5 километра к западу от станицы Новосвободной, 2 километра к востоку от станицы Севастопольской. Координаты GPS: N=44.22.207 E=040.22.281 |
| Курган | III – II тыс. до н.э. | 4,7 километра к западу от станицы Новосвободной, 1,8 километра к востоку от станицы Севастопольской. Координаты GPS: N=44.22.080 E=040.22.396 |
| Курганная группа (3 насыпи) | III – II тыс. до н.э. | 5,1 километра к западу от станицы Новосвободной, 0,7 километра к югу от станицы Севастопольской. Координаты GPS: N=44.21.068 E=040.20.481 |
| Курганная группа (2 насыпи) | III – II тыс. до н.э. | 5,5 километра к западу от станицы Новосвободной, 1 километр к востоку от станицы Севастопольской. Координаты GPS: N=44.21.194 E=040.20.314 |
| Курганная группа (7 насыпей) | III – II тыс. до н.э. | 5,6 километра к западу от станицы Новосвободной, урочище Севастопольский бекет. Координаты GPS: N=44.21.091 E=040.20.171 |
| Курган | III – II тыс. до н.э. | 5,8 километра к западу от станицы Новосвободной, 1,2 километра к югу от станицы Севастопольской. Координаты GPS: N=44.20.686 E=040.20.381 |
| Курганная группа (3 насыпи) | III – II тыс. до н.э. | 5,2 километра к западу от станицы Новосвободной. Координаты GPS: N=44.20.830 E=040.20.520 |
| Курганная группа (2 насыпи) | III – II тыс. до н.э. | 5,8 километра к западу от станицы Новосвободной, урочище Рыльцев ток. Координаты GPS: N=44.20.208 E=040.19.998 |
| Курганная группа (3 насыпи) | III – II тыс. до н.э. | 6,8 километра к северо-западу от станицы Новосвободной, вершина урочища Рыльцев ток. Координаты GPS: N=44.19.962 E=040.20.181 |
| Курган | III – II тыс. до н.э. | 0,3 километра к северо-западу от центра станицы Новосвободной. Координаты GPS: N=44.21.470 E=040.23.907 |
| Курган | III – II тыс. до н.э. | 0,5 километра к северо-западу от центра станицы Новосвободной. Координаты GPS: N=44.21.282 E=040.24.071 |
| Курганная группа (2 насыпи) | III – II тыс. до н.э. | 0,5 километра к северо-западу от центра станицы Новосвободной, левый берег реки Фарс. Координаты GPS: N=44.22.621 E=040.24.649 |
| Курган | III – II тыс. до н.э. | 6 километров к северо-западу от центра станицы Новосвободной, Лукашова поляна. Координат GPS нет |
| Курганная группа (2 насыпи) | III – II тыс. до н.э. | 7 километров к северо-западу от станицы Новосвободной, Шумская поляна. Координаты GPS: N=44.25.275 E=040.20.244 |
| Курганная группа (3 насыпи) | II тыс. до н.э. | 7,2 километра к северо-западу от центра станицы Новосвободной, Шумская поляна. Координаты GPS: N=44.25.385 E=040.19.899 |
| Курган | III – II тыс. до н.э. | 8,5 километра к северо-западу от центра станицы Новосвободной, к северо-западу от Шумской поляны. Координаты GPS: N=44.24.785 E=040.20.831 |
| Курган | III – II тыс. до н.э. | 8,7 километра к северо-западу от станицы Новосвободной, 1,2 километра к северо-западу от Шумской поляны. Координаты GPS: N=44.24.678 E=040.21.042 |
| Курганная группа «Клады» (9 насыпей) объект культурного наследия федерального значения | III тыс. до н.э. | 4 километра к северо-востоку от станицы Новосвободной, Длинная поляна, урочище Клады. Координаты GPS: N=44.23.255 E=040.28.202 |
| Курган | III – II тыс. до н.э. | 5,5 километра к северо-северо-востоку от центра станицы Новосвободной, поляна Старички. Координат GPS нет |
| Поселение | II – I тыс. до н.э. | 2,5 километра к северо-востоку от станицы Новосвободной. Координаты GPS: N=44.24.811 E=040.21.286 |
| Поселение | II тыс. до н.э. | 6 километров к северо-востоку от станицы Новосвосбодной, Лукашова поляна. Координаты GPS: N=44.24.863 E=040.21.176 |
| Поселение | II тыс. до н.э. | 7 километров к северо-западу от станицы Новосвободной, Шумская поляна. Координаты GPS: N=44.24.912 E=040.22.705 |
| Поселение «Старички» | II тыс. до н.э. | 5,5 километра к северо-востоку от станицы Новосвободной, поляна Старички. Координаты GPS: N=44.23.769 E=040.25.584 |
| Дольменный могильник (9 дольменов) объект культурного наследия федерального значения | III – II тыс. до н.э. | 6 километров к северо-востоку от станицы Новосвободной, гора Баев бугор. Координаты GPS: N=44.24.965 E=040.26.254 |
| Дольменный могильник (11 дольменов) объект культурного наследия федерального значения | III – II тыс. до н.э. | 3 километра к северо-западу от станицы Новосвободной, Длинная поляна. Координат GPS нет |
| Дольменный могильник (4 дольмена) объект культурного наследия федерального значения | III – II тыс. до н.э. | 3,5 километра к северо-западу от станицы Новосвободной, Длинная поляна. Координаты GPS: N=44.22.881 E=040.27.911 |
| Дольмен объект культурного наследия федерального значения | III – II тыс. до н.э. | 5 километров к северо-западу от станицы Новосвободной, Длинная поляна, Серебряный курган. Координаты GPS: N=44.23.259 E=040.28.174 |
| Дольмен объект культурного наследия федерального значения | III – II тыс. до н.э. | 7,7 километра к северо-западу от станицы Новосвободной, урочище Осиновый курган. Координаты GPS: N=44.23.257 E=040.22.092 |
| Дольмен объект культурного наследия федерального значения | III – II тыс. до н.э. | 3,2 километра к северо-востоку от станицы Новосвободной. Координат GPS нет |
| Дольмен объект культурного наследия федерального значения | III – II тыс. до н.э. | 6 километров к северо-востоку от станицы Новосвободной, Лукашова поляна. Координат GPS нет |
| Дольмен объект культурного наследия федерального значения | III – II тыс. до н.э. | 6 километров к северо-западу от станицы Новосвободной, 1 километр к западу от левого берега реки Фарс. Координаты GPS: N=44.22.982 E=040.24.199 |
| Дольменный могильник (2 дольмена) Клады 2 объект культурного наследия федерального значения | III – II тыс. до н.э. | 6,1 километра к северо-западу от станицы Новосвободной, 0,56 километра к западу от левого берега реки Фарс. Координаты GPS: N=44.24.794 E=040.24.668 |
| Дольменный могильник (5 дольменов) объект культурного наследия федерального значения | III – II тыс. до н.э. | 6,3 километра к северо-западу от станицы Новосвободной, Лукашова поляна. Координат GPS нет |
| Дольмен объект культурного наследия федерального значения | III – II тыс. до н.э. | 7 километров к северо-западу от станицы Новосвободной, Шумская поляна. Координат GPS нет |
| Местонахождение «Фарсское» | 100 – 10 тыс. лет до н.э. | 3 километра к северу от станицы Новосвободной, пойма реки Фарс. Координаты GPS: N=44.25.006 E=040.24.729 |
| Дольменная группа «Севастопольская – 1» | III – II тыс. до н.э. | 1,5 километра от южной окраины станицы Севастопольской. Координаты GPS: N=44.20.127 E=040.19.410 |
| Дольменная группа «Севастопольская – 2» | III – II тыс. до н.э. | 1 километр от южной окраины станицы Севастопольской. Координаты GPS: N=44.20.055 E=040.19.343 |
| Дольмен | III – II тыс. до н.э. | к юго-востоку от станицы Новосвободной, центральная рощина поляны Корчуки. Координаты GPS: N=44.19.378 E=040.23.199 |
| Дольменная группа (2 дольмена) | III – II тыс. до н.э. | 9 километров на юго-восток от станицы Новосвободной, южная рощина поляны Корчуки Координаты GPS: N=44.19.467 E=040.23.690 |
| Дольменная группа «Осиновый курган» (2 дольмена) | III – II тыс. до н.э. | на высоте «Каменный курган», в 5 километрах на северо-запад от станицы Новосвободной. Координаты GPS: N=44.23.067 E=040.22.439 |
| Курган с триангуляцией | эпоха бронзы | 0,05 километра к северо-востоку от шоссе Севастопольская- Новосвободная. Координаты GPS: N=44.21.539 E=040.22.445 |
| Курганная группа (5 насыпей) | XIII – XV вв. н.э. | 2 километра к юго-западу от станицы Севастопольской. Координаты GPS: N=44.20.325 E=040.17.464 |
| Курганная группа (3 насыпи) | XIII – XV вв. н.э. | 1 километр к юго-западу от станицы Севастопольской. Координаты GPS: N=44.20.562 E=040.17.684 |

4.3.3.  Система планировочных ограничений

По своему характеру планировочные ограничения могут разделяться по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим; экологическим ограничениям и ограничениям и особенностям в планировочной организации территории города с учетом охраны объектов историко-архитектурного и культурного наследия. Для указанных факторов планировочных ограничений устанавливаются режимы градостроительной деятельности в соответствии с действующими нормативами и законодательно установленными положениями.

4.3.3.1.  Санитарно-гигиенические  и  экологические  ограничения

К санитарно-гигиеническим и экологическим ограничениям можно отнести следующие:

- С33 от промышленно-коммунальных и сельскохозяйственных объектов;

- С33 от инженерно-технических и санитарно-технических объектов;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструтуры;

- охранные зоны (трубопроводов, ЛЭП и пр. объектов инженерной инфраструктуры):

- зона санитарной охраны источников водоснабжения;

- санитарно-защитные полосы водоводов;

- зоны охраны памятников истории и культуры;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы рек

При анализе существующего положения источников воздействия – основных предприятий и объектов, оказывающих химическое, физическое и биологическое воздействие на сельскую среду определены санитарно-защитные зоны. Санитарно-защитные зоны – это зоны с определённым классом вредности и соответствующим размером санитарно-защитной зоны, в которой не допускается размещение жилой застройки.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В целях поддержания водных объектов в состоянии соответствующем экологическим требованиям для предотвращения засорения и загрязнения устанавливаются водоохранные зоны. В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы. В прибрежных защитных полосах водоохранных зон допускается размещение объектов водоснабжения, рекреации, водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений.

В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации №74-ФЗ от 3 июня 2006 года установлены минимальные размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос:

- для реки Белой (длина реки 237 км ) – в размере 200 м водоохранная зона и 50 м защитная прибрежная полоса;

4.3.3.2.  Особенности и ограничения в планировочной  организации  территории сельского поселения с учетом охраны объектов культурного  наследия

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его среде и на сопряженной с ним территории должны устанавливаться зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта, которые устанавливаются Проектом зон охраны объектов культурного наследия в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и ФЗ №73-ФЗ от 25 06.02 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В связи с тем, что охранных зон установленных в соответствии с законодательством нет, временные границы зон охраны устанавливаются следующим образом (по сообщению Управления по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея) в целях государственной охраны объектов культурного наследия, до принятия соответствующих нормативных правовых актов, устанавливаются временные зоны охраны объектов культурного наследия:

4.3.3.3.  Особо охраняемые объекты и территории

В соответствии Федеральным законом «О природных лечебных ресурсах, лечебно оздоровительных местностях и курортах» от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ (ст.16) месторождение минеральных вод и их земли являются особо охраняемыми объектами и территориями. Их охрана; осуществляется посредством установления округов санитарной охраны, регламентирующих границы зон, режим проживания и хозяйственной деятельности.

Границами влияния разработки месторождения, в пределах которых необходимо осуществлять контроль за режимом подземных вод являются:

- с северо-запада - границы горного отвода,

- на остальной территории - границы III зоны санитарной охраны.

Проект горного отвода утвержден 20.12.2006 за № 753. За нижнюю границу горного отвода принимается подошва продуктивных водоносных горизонтов. Верхняя граница горного отвода соответствует плоскости на глубине 0,5 м ниже поверхности земли. Верхней границей горного отвода в пределах I зон санитарной охраны является поверхность земли. За пространственные границы горного отвода принимаются касательные к окружностям зон 10% допустимого понижения уровня продуктивных водоносных горизонтов вокруг каждой из скважин, проведенные по контуру неправильного восьмиугольника, вытянутого с северо-запада на юго-восток. Площадь горного отвода составляет 4013,58 га.

4.4.  Социально-экономические факторы

4.4.1.  Экономико-географическое положение и факторы развития

Населённые пункты сельского поселения  находится в зоне менее 50 минутной- транспортной доступности до столицы Республики – города Майкопа и формируют Майкопскую агломерацию. Все населенные пункты расположены в непосредственной близости от г. Майкопа, который является важным промышленным, транспортным, образовательным и культурным центром республики. Расстояние от г. Майкопа до Москвы по железной дороге – 1669 км, до административного центра Краснодарского края г. Краснодара – 130 км, расстояние до г. Белореченска, районного центра Краснодарского края - 27 км. Территория муниципального образования характеризуется хорошей транспортной доступностью до административного центра Краснодарского края – г. Краснодара. Транспортная связь поселения с районами республики и с другими поселениями осуществляется за счет автомобильных трасс Майкоп - Краснодар, Майкоп - Карачаевск, Майкоп - Усть-Лабинск, Майкоп - Кошехабль и Майкоп - Гузерипль. Главной транспортной планировочной осью района является автомобильная дорога федерального значения Майкоп – Гузерипль. Данная автомобильная дорога

Факторами, способствующими дальнейшему развитию территории муниципального образования являются.

- благоприятные природно-климатические условия;

- наличие на прилегающей территории уникальных природных комплексов;

- разнообразие ресурсов и возможностей хозяйственного освоения территории – сельское хозяйство, наличие месторождений минеральных и термальных вод, перспективных участков углеводородного сырья;

- размещение в непосредственной близости от столицы Республики – г. Майкопа;

- размещение муниципального образования в зоне 3 – 3,5-часовой доступности до административного центра Краснодарского края г.Краснодара;

По целому ряду составляющих экономико-географического положения, имеются все возможности для перспективного развития сельского поселения.

4.4.2.  Демографическая ситуация

Современная демографическая ситуация  в муниципальном образовании, как и в Майкопском районе и в республике Адыгея в целом является прямым следствием общесистемного кризиса в стране, развернувшегося в переходный период. Снижение уровня жизни в 1991 – 2000 гг. в условиях социальной незащищенности привело к негативным последствиям. Ухудшение демографической ситуации началось в 90-х годах и продолжилось и в 2000-х годах. Проведенный анализ демографической ситуации в Майкопском районе в Схеме территориального планирования показывает, что территория находится в стадии длительной и устойчивой депопуляции, которая обусловлена изменением параметров воспроизводства населения. Так, за пределами критической ситуации находятся показатели условного коэффициента естественного прироста населения (0,67 при критическом значении в 0,9), естественный прирост населения (-5,6 при критических показателях в -2,0), и соотношение младших и старших возрастных групп (0,77 при критическом значении 0,9).

Таблица 4.4.2.2  Численность населения муниципального образования «Абадзехское сельское поселение»

| № | Населенные пункты, входящие в состав поселения | Всего, чел. | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | женщин | мужчин | пенсионеров | Детей до 6-летнего возраста |
| 1 | ст.Абадзехская | 3844 | 1903 | 1704 | 1180 | 237 |
| 2 | пос.Первомайский | 1334 | 673 | 526 | 328 | 143 |
| 3 | п.Веселый | 301 | 165 | 97 | 84 | 48 |
| 4 | ст.Севастопольская | 626 | 383 | 160 | 194 | 89 |
| 5 | ст.Новосвободная | 644 | 372 | 173 | 211 | 102 |
|  | итого | 6749 | 3496 | 2660 | 1997 | 619 |

Демографическая ситуация:

|  | За 2011 год |
| --- | --- |
| Родилось | 66 чел. |
| Умерло | 101чел. |

Выводы по демографической ситуации:

1.  Муниципальное образование входящее в Республику Адыгея относится к регионам  России с остро стоящей демографической проблемой.

2.  Для муниципального образования в целом характерен ярко выраженный процесс депопуляции, который обусловлен не только внешними причинами: социально-экономическим кризисом и снижением уровня жизни населения, но и внутренними тенденциями: исчерпанием демографического потенциала, сменой модели репродуктивного поведения, преобладанием одно - двухдетных семей, рождаемость остается низкой, т.е. не происходит простого воспроизводства населения.

3.  Возрастная структура населения района отчетливо демонстрирует кризисный характер. Так, доля лиц в возрасте моложе трудоспособного в среднем по поселении  всего 14.8%.. Неблагоприятная возрастная структура населения, с преобладанием лиц пенсионного возраста и сокращением лиц детских возрастов ведет к увеличению демографической нагрузки.

4.  Основная роль в стабилизации численности населения района принадлежит миграционному приросту, который определяется в первую очередь инвестиционной привлекательностью и экономическим потенциалом района и поселения.

4.4.3.  Экономическая база развития

Республика Адыгея занимает относительно скромное место в социально-экономическом потенциале страны.

На территории сельского поселения расположено несколько предприятий  занимающихся деревообработкой, несколько сельскохозяйственных предприятий, так же кондитерский цех.

Аграрный сектор является одним из основных сегментов экономики и обеспечивает решение задач продовольственной безопасности.

Основным направлением в сельском хозяйстве являются растениеводство и откорм и доращивание КРС, птицеводство. В растениеводстве основными культурами являются зерновые и овощи закрытого грунта

Туристический комплекс. Туристско-рекреационные ресурсы имеют первостепенное значение для туризма. Именно они являются основой успешного развития туристского бизнеса. Они определяют специфику развития туризма в регионе, являются исходным базисом для производства туристского продукта и планирования приоритетных направлений инвестиционной политики в регионе.

Туристско-рекреационные ресурсы имеют первостепенное значение для туризма. Именно они являются основой успешного развития туристского бизнеса. Они определяют специфику развития туризма в регионе, являются исходным базисом для производства туристского продукта и планирования приоритетных направлений инвестиционной политики в регионе – использование слабоизмененного  ландшафта поймы реки Белой с туристическими маршрутами вдоль реки.

4.4.4.  Состояние существующего жилищного фонда

Уровень и качество жизни населения также помимо других характеризуют показатели обеспеченности общей площадью и благоустройство жилищного фонда. Жилая застройка представлена в основном индивидуальными жилыми домами с земельными участками. Благоустройство жилищного фонда сравнительно низкое, практически отсутствует канализация жилищного фонда (за исключением малоэтажной многоквартирной застройки

## 4.4.5.  Социальная сфера

Современное состояние и развитие отраслей социальной сферы характеризуется следующими основными факторами и тенденциями:

- несоответствием существующей сети учреждений социально - культурной сферы и объемом оказываемых ими услуг потребностям населения;

- сокращением числа этих учреждений, как вследствие структурных изменений отраслей, так и ограниченности финансовых средств на их содержание и поддержание материально - технической базы;

- снижением объемов капитальных вложений в социальную сферу, замедлением темпов ввода объектов в эксплуатацию. В данном разделе проведен анализ экономической ситуации в отраслях социальной сферы и, прежде всего, анализ деятельности социально значимых объектов. Экономическому анализу подлежат: сеть учреждений социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности; их состояние, потенциальная мощность, фактическая загрузка; сеть учреждений иной негосударственной собственности и их мощность (объем оказываемых услуг); обеспечение минимальных нормативных потребностей населения по видам социальных услуг.

При расчете нормативной потребности учреждений обслуживания использованы нормативы СНиП 2.07.01.89*, СП 30-102-99, Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р (ред. от 13.07.2007) « О социальных нормативах и нормах» Распоряжение Правительства РФ от 19.10.1999 N 1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»- методические подходы к определению нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры и искусства.

Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах образования предназначена для расчета нормативной потребности в объектах образования на основе нормативов обеспеченности населения объектами образования.

Нормативная потребность субъектов Российской Федерации в объектах образования определяется с учетом всех форм собственности.

4.4.5.2.  Краткая характеристика объектов сферы обслуживания

### Образование

На территории сельского поселения расположено четыре образовательных учреждения: в ст.Абадзеховская, в пос.Первомайский, в ст.Севастопольская, в ст.Новосободная.  количество учащихся во всем поселении составляет 584 учащ. согласно СНиП 2.07.01.89* количество мест для учащихся  при населении 6749 должно составить – 1214 учащ. Необходимо предусмотреть проектирование еще одной школы.

Здравоохранение

Здоровье населения – важнейший элемент социального, культурного и экономического развития региона. Развитая сеть лечебных учреждений обеспечивает оказание доступной лечебно-профилактической помощи населению. В систему муниципального здравоохранения входят : Абадзехская участковая больница ,ФАП в пос.Первомайский, ФАП в с.Севастопольская.

1) приведенные в Схеме территориального планирования Майкопского района показатели показывают, что фактическая обеспеченность населения врачами и средним медицинским персоналом в целом по району (18,1 врач и 82,1 человека средним персоналом на 10000 чел) ниже установленных социальных нормативов в 41 врач и 114,3 человека среднего медицинского персонала на 10000 человек населения (Распоряжение Правительства РФ «О социальных нормативах и нормах» № 1063-р от 3 июля 1996 г. в ред. от 13,07 2007).

2) отсутствие типовых зданий амбулаторных учреждений, существующие амбулаторно-поликлинические учреждения расположены в приспособленных зданиях, зачастую не соответствующих нормативным требованиям;

3) не выдерживается нормируемый радиус обслуживания, что сказывается на доступности и качестве оказания медицинских услуг населению сельских населенных пунктов муниципального образования;

### Культура

На территории сельского поселения расположено 4 ДК (п. Первомайский, ст. Абадзехская, ст.Севастопольская, ст.Новосовбодная) .

Работа учреждений культуры муниципального образования в последние годы направлена на повышение эффективности культурной деятельности, расширение степени доступности культурных услуг для населения.

Вместе с тем в культуре остается еще множество проблем, которые требуют радикальной модернизации сферы культуры. В настоящее время одним из самых уязвимых мест в деятельности учреждений культуры является состояние материально–технической базы. Техническое оснащение и оборудование учреждений культуры безнадежно устарело, что не позволяет обеспечить качественный уровень проводимых мероприятий.

Из-за недостаточного финансирования отрасли увеличился разрыв между культурными потребностями населения и возможностями их удовлетворения.

По-прежнему в особом внимании нуждается культурно–досуговая деятельность.

В организации массового отдыха есть также проблемы. С развитием инфраструктуры поселения, необходимо создание дополнительных зон культурного отдыха населения и обустройство их необходимым оборудованием.

Отстает от современных требований технологический уровень библиотечной системы. Требуется пополнение книжного фонда, учебной литературы, компьютерной и множительной техники. Нуждается в развитии процесс информатизации и компьютеризации библиотек.

### Физкультура и спорт

Рассматривая физическую культуру и спорт как наименее затратное и наиболее эффективное средство укрепления здоровья в качестве приоритетного направления муниципальной социальной политики, необходимо принять развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту жительства как основной формы, способной обеспечить максимальное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

4.4.6.  Состояние транспортной инфраструктуры

Транспорт не только обеспечивает потребности населения, но и образует «каркас» территории, является важнейшей составной частью инфраструктуры, служит материально-технической базой формирования и развития территориального разделения труда, оказывает существенное влияние на динамичность и эффективность социально-экономического развития отдельных населенных пунктов муниципальных образований и Республики в целом.

Транспортная система сельского поселения включает железнодорожный и автомобильный транспорт.

Транспортное обслуживание населения обеспечивается рейсовыми автобусами и маршрутными такси

Железнодорожный транспорт. В 1910 г. построена железнодорожная ветка от ст. Белореченская до г. Майкопа, а в 1930 г. она продлена до Хаджоха, пересекая и территорию сельского поселения. В настоящее время этот маршрут обслуживается только электротранспортом (электричкой). Железнодорожная ветка пересекает территорию сельского поселения с севера на юг.

Автомобильный транспорт занимает важное место в транспортной системе района и, в силу сложившихся географических условий, на него приходится основной объем перевозок грузов и пассажиров.

Плотность сети автомобильных дорог на территории района 101,4 км/1000 км2. Это – самый низкий показатель среди районных муниципальных образований Республики, обусловленный низкой плотностью сети населенных пунктов и рельефом.

Конфигурация сети дорог в основном соответствует исторически сложившимся направлениям основных транспортно-экономических связей.

Основа транспортной сети района – автомобильная дорога федерального значения меридионального направления 1Р254 - Подъезд к Кавказскому государственному биосферному заповеднику от Майкопа через Гузерипль. Эта дорога проходит через  территорию Абадзехского сельского поселения.

4.4.7.  Уровень развития инженерного обеспечения

Инженерная инфраструктура представляет собой совокупность систем водоснабжения, канализации, электро-, газо-, и теплоснабжения, призванных обеспечить функционирование и дальнейшее развитие населенных пунктов, промышленности и агропромышленного комплекса. Основополагающим фактором улучшения качества жизни является повышение устойчивости работы систем жизнеобеспечения. Уровень обеспеченности инженерными коммуникациями определен наличием на каждом участке сетей водоснабжения, хоз-бытовой канализации, газоснабжения, централизованных сетей теплоснабжения, электроснабжения, а также степенью надежности работы этих сетей, степенью износа сетей.

На территории района расположен Майкопский групповой водовод, подающий воду из головных водозаборных сооружений, расположенных в верховьях гор на территории Майкопского района, в город Майкоп и несколько населённых пунктов Майкопского района. Население для водоснабжения использует существующие родники. По всем поселкам сельского поселения разводящие сети водопровода проложены по улицам. Водопроводные сети частично подлежат замене.

В настоящее время в МО "Абадзехское сельское поселение" централизованной системой канализации охвачена незначительная часть застройки .

Канализационные очистные сооружения в населенных пунктах сельского поселения отсутствуют.

Населенные пункты поселения газифицированы и электрифицированы. Газоснабжение населенных пунктов осуществляется от АГРС г. Майкопа.

Ведется строительство газопровода в пос.Первомайском. Оформляется документация на строительство газопровода в ст.Абадзеховской, ст.Севастопольской, ст.Новосободной, х.Веселого.

Элекроснабжение объектов сельского поселения осуществляется:

1. Подстанция  пос. Первомайский :

Тип транс-ра- – 35/10; Мощность – 1800 кВт ;

2. Подстанция  пос. Первомайский

Тип транс-ра- – 35/10; Мощность – 2500 кВт;

3. Подстанция ст. Ново-свободная

Тип транс-ра-– 110/10; Мощность – 2500 кВт;

Уличное освещение :

| № | Наименование населенного пункта | Общее количество улиц | Из них освещается | Количесто уличных фонарей | Количество установленных в 2010 году светильников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст.Абадзехская | 46 | 4 | 30 | 8 |
| 2 | п.Первомайский | 20 | 3 | 14 | - |
| 3 | п.Веселый | 9 | 1 | 9 | 1 |
| 4 | ст.Севастопольская | 11 | 1 | 12 | - |
| 5 | ст.Новосвободная | 19 | - | - | - |
|  | Итого | 105 | 9 | 65 | 9 |

4.5.  Анализ реализации предыдущего генерального плана

Предыдущий Генеральный план для Абадзехского сельского поселения был разработан Государственным Проектным Институтом «КРАСНОДАРГРАЖДАНПРОЕКТ» в 1972г.

Опорный план

5.  Социально – экономические предпосылки градостроительного развития. Основные  направления  социально-экономического развития

Стратегия социально-экономического развития республики  в целом до 2025 года разработана как основополагающий документ, определяющий направления и механизмы перехода к устойчивому социально-экономическому развитию, предполагающему сочетание динамичного экономического роста с гармоничным развитием социальной сферы, эффективным и бережным использованием уникального природно-ресурсного потенциала региона в интересах настоящего и будущих поколений.

Основными направлениями  социально – экономического развития муниципального образования «Абадзехское сельское поселение» являются:

1. Создание условий  для развития и повышения эффективности сфер экономики:

- развитие аграрного и производственного комплекса;

- создание условий для развития малого бизнеса;

- развитие потребительского рынка и сферы услуг;

- развитие туризма;

- инвестиционная политика и развитие строительства.

2. Устойчивое функционирование и развитие инженерной и транспортной инфраструктур:

- обеспечение населения транспортными услугами;

- обеспечение населения услугами связи;

- обеспечение бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства;

- принятие мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение экологической безопасности и устойчивости природного комплекса сельского поселения

3. Развитие социальной сферы

Основной целью социально-экономического развития  сельского поселения является заметное повышение уровня жизни населения, устойчивом его росте и создание условий для увеличения продолжительности жизни и прироста населения.  Конкурентоспособность экономики в большей степени будет определяться степенью развития человеческого капитала, повышение которой возможно за счет преобразований, направленных на наполнение социальной сферы современными услугами, формирующими новое качество условий жизни.

5.1. Экономическая  база развития  муниципального образования

Основной задачей в промышленном производстве является создание условий для сохранения и ускорения развития существующего промышленного комплекса. Мероприятия, которые намечено провести в данной отрасли:

- развитие глубокой переработки древесины;

- развитие предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

Аграрный сектор является одним из основных сегментов экономики и обеспечивает решение задач продовольственной безопасности. Основные отрасли - растениеводство, животноводство и птицеводство.

Основные усилия администрации МО «Абадзехское сельское поселение»

в области сельского хозяйства направлены на упорядочение использования земель сельскохозяйственного назначения, вовлечение дополнительных площадей пашни в производственный процесс, освоение новых, соответствующих мировым стандартам технологий.

Дальнейшее развитие должно получить агропромышленное птицеводство и рыбоводство.

Одной из основных задач в работе агрокомплекса района становится создание законченного производственного цикла с производством, переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции.

Необходима разработка комплекса целевых мероприятий по укреплению в сельском хозяйстве крестьянских (фермерских) хозяйств.

Малое предпринимательство. Роста численности субъектов малого предпринимательства, повышения занятости населения в сфере малого предпринимательства, увеличения доли участия субъектов малого бизнеса в формировании муниципального бюджета можно достичь только путем активизации механизмов поддержки малого предпринимательства

Приоритетными направлениями развития малого предпринимательства на территории сельского поселения являются:

- производство продовольственных и промышленных товаров;

- производство и переработка сельхозпродукции;

- сфера ЖКХ;

- экологическая и природоохранная деятельность;

- индустрия развития сервиса туризма;

- реализация инвестиционных проектов, создающих новые рабочие места;

- потребительский рынок;

- транспортные услуги.

Размещение объектов малого и среднего предпринимательства предусматривается во всех функциональных зонах выделенных Генеральным планом на территории населенных пунктов сельского поселения: жилых, общественно-деловых, производственных (промышленных и коммунально-складских), рекреационных и других.

Потребительский рынок является важнейшей составной частью экономики сельского поселения.

Одним из направлений работы администрации МО «Абадзехское сельское поселение» определено качественное развитие торговли, соблюдение градостроительных требований с учетом создания комфортных условий и высокого уровня обслуживания населения.

Дальнейшее развитие потребительского рынка и сферы услуг является одним из существенных резервов роста доходов местного бюджета.

Туристический комплекс. Майкопский район обладает значительным: рекреационным, историко-культурным, бальнеологическим потенциалом для развёртывания туристического кластера мирового уровня. Майкопский район сосредоточил на своей территории свыше 90% рекреационной ёмкости всей Республики.

Туристско-рекреационные ресурсы имеют первостепенное значение для туризма. Именно они являются основой успешного развития туристского бизнеса. Они определяют специфику развития туризма в регионе, являются исходным базисом для производства туристского продукта и планирования приоритетных направлений инвестиционной политики в регионе – использование слабоизмененного ландшафта поймы реки Белой с туристическими маршрутами вдоль реки.

Одним их стратегических направлений развития муниципального образования является развитие гостиничного бизнеса и туризма, создание туристско-рекреационных комплексов.

Транспортный комплекс и строительство. Основными целями развития транспортного комплекса муниципального образования являются повышение качества пассажирских перевозок, обеспечение безопасности дорожного движения и улучшение экологической обстановки.

Основным направлением является:

- реализация мероприятий развития улично – дорожной сети сельского поселения.

Растущие объемы грузопотоков требуют реконструкции и строительства автомобильных дорог и придорожного хозяйства как федерального так и регионального и местного значения.

Реализация мероприятий заложенных в Генеральном плане, увеличение жилищного строительства и объектов общественно – делового назначения предусматривает активное привлечение средств населения и предприятий, кредитных ресурсов, а также средств муниципального, федерального и регионального бюджетов. Это потребует увеличения численности кадров занятых в строительстве в соответствии с объемами строительства.

Развитие жилищной сферы является одним из приоритетных направлений..

5.2.  Население

Анализ современной демографической ситуации в муниципальном образовании показал следующее:

- муниципальное образование, входящее в Майкопский район относится к регионам России с остро стоящей демографической проблемой;

- для муниципального образования в целом характерен ярко выраженный процесс депопуляции, который обусловлен не только внешними причинами: социально-экономическим кризисом и снижением уровня жизни населения, но и внутренними тенденциями: исчерпанием демографического потенциала, сменой модели репродуктивного поведения, преобладанием одно- двухдетных семей, рождаемость остается низкой, т.е. не происходит простого воспроизводства населения;

- неблагоприятная возрастная структура населения, с преобладанием лиц пенсионного возраста и сокращением лиц детских возрастов ведет к увеличению демографической нагрузки.

6.  Стратегические направления градостроительного развития

6.1.  Концепция  градостроительного  развития

Предлагаемая градостроительная концепция Генерального плана муниципального образования «Абадзехское сельское поселение» учитывает положения предыдущих Генеральных планов и базируется на результатах комплексного градостроительного анализа территории, как отдельных населенных пунктов, так и сельского поселения в целом – экономических, социальных, природно-экологических, планировочных, градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала территории.

В пределах расчетного срока градостроительное формирование предусматривается в рамках установленной границы муниципального образования, во взаимосвязи с прилегающими территориями и населенными пунктами, с рациональным использованием существующих земель.

К основным факторам, осложняющим и ограничивающим перспективное развитие сельского поселения относятся:

- недостаточный уровень развития инженерной и транспортной инфраструктур, отсутствие необходимых путепроводов и мостов, транспортных развязок, (отсутствие путепроводов на пересечениях автомагистралей с железной дорогой в разных уровнях;

- изношенность инженерных сетей;

- размыв, обрушение склонов, и изменение береговой полосы р. Белой, вследствие отсутствия берегоукрепления на значительной протяженности береговой полосы, неблагоустроенность прибрежных территорий;

- наличие территорий, неблагоприятных для строительства и требующих проведения мероприятий по инженерной подготовке;

- наличие на территории муниципального образования территорий с полезными ископаемыми: минеральные термальные и пресные воды, месторождения углеводородного сырья и строительных материалов;

- расчлененность территории МО железной дорогой и р. Белой;

Все эти факторы были учтены в процессе работы над Генеральным планом сельского поселения.

Природный каркас сельского поселения представляет собой экосистему из водных объектов (р. Белая, родники), озелененных прибрежных территорий вдоль реки Белой, лесов лесфонда по склонам гор, защитных зеленых насаждений различного назначения, зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары), зеленых насаждений вдоль балок, прудов.

6.2  Основные мероприятия Генерального плана по развитию функционально-пространственной среды сельского поселения

1	Реализация максимально-эффективного использования территории – реконструкция, модернизация и благоустройство всех функциональных зон.

2	Реорганизация береговой зоны: комплексное благоустройство, природоохранные мероприятия по организации прибрежной защитной полосы реки Белой.

3	Сохранение и развитие структуры существующих центров, системы общественных центров населенных пунктов и в районах новой застройки во всех населенных пунктах МО «Абадзехское сельское поселение»

4	Развитие архитектурно-планировочных особенностей местной среды.

5	Формирование сбалансированной природно-урбанизированной структуры. Сохранение естественных ландшафтов, формирующих микроклимат. Активное формирование природного каркаса:

  - парков, скверов, бульваров; лесопарков, зон отдыха, и туризма, спортивных комплексов и сооружений;

  - озеленение трасс транспортных коммуникаций.

6.3.  Проектное функциональное зонирование территории. 
Мероприятия по оптимизации функционального зонирования

Генеральный план, это долгосрочное планирование. Масштабы его прогнозируемого, планируемого развития определяются масштабами роста объемов строительства жилья, производственных и иных объектов. Масштабы предполагаемого строительства, реконструкции определяются посредством функционального зонирования. Разработанное в составе Генерального плана зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает сложившуюся планировочную структуру сельского поселения, особенности использования существующих земель.

К основным функциональным зонам, выделенным в Генеральном плане относятся:

  - жилые зоны – зоны застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными домами до 3-х этажей включительно;

  - общественно- деловые зоны – зоны, предназначенные для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, коммунального назначения, объектов делового, общественного, коммерческого назначения, предпринимательской деятельности, административных, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;

  - производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур – зоны производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду и зоны размещения объектов транспорта и инженерной инфраструктуры;

  - зоны сельскохозяйственного использования – зоны занятые объектами сельскохозяйственного назначения, сельхозугодий;

  - зоны рекреационного назначения –парки, скверы, бульвары; лесопарки, зоны отдыха, и туризма, спортивные комплексы и сооружения;

  - зоны специального назначения – кладбища, и иные территории;

  - зоны перспективного градостроительного развития – жилой застройки, общественно-деловой застройки, производственных объектов;

  - зоны прочих территорий – озеленение специального назначения, прочие территории.

При разработке предложений по проектному функциональному зонированию территорий в Генеральном плане предусматривается:

    - преемственность в функциональном назначении сложившихся территориальных зон, если это не противоречит нормативным требованиям экологической безопасности, эффективного и рационального использования территорий;

    - размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях с предварительным комплексом работ по инженерной и инфраструктурной подготовке территории;

    - реконструкция и модернизация территорий, освоение новых свободных территорий;

    - развитие системы общественных  центров;

    - увеличение площади рекреационных зон в структуре территорий населенных пунктов, формирование спортивных и парковых зон, организация рекреационных зон вдоль реки Белой,

    - формирование линейных общественно-деловых зон вдоль главных магистралей, увеличение многофункциональных зон;

    - резервирование территорий для перспективного градостроительного развития.

6.4.  Перспективное развитие территории

Анализ территориальных резервов сельского поселения показал, что территориальные резервы для некоторых видов зон имеются внутри установленной границы сельского поселения.

Резерв территории под жилые зоны:

- за счет сельхозугодий вдоль автодороги на п. Каменномосткий, около санатория «Лесная сказка»;

- за счет сельхозугодий вдоль трассы федерального значения;

- за счет сельхозугодий вдоль южной границы п.Первомайского;

Резерв территории под производственные зоны:

- за счет свободных площадок внутри сложившихся производственных зон (п. Первомайский и ст.Абадзехская) и за счет перераспределения уже существующих производственных территорий, постоянного процесса реорганизации этих территорий.

6.5.  3оны ограничений на использование территорий

В проекте на соответствующих чертежах отображены устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации границы зон с особыми условиями использования территорий, а также границы территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

К основным зонам регламентированного градостроительного  использования территории можно отнести следующие:

  - С33 от промышленно-коммунальных объектов;

  - С33 от инженерно-технических и санитарно-технических объектов;

  - охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктур;

  - санитарные разрывы (магистральных трубопроводов, автомагистралей, линий железнодорожного транспорта и пр);

  - зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

  - водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

  - зоны охраны объектов культурного наследия.

Санитарно-защитные зоны промышленно-коммунальных, инженерно-технических и санитарно-технических объектов – устанавливают специальный режим использования территории и осуществлении хозяйственной деятельности, определяемый в соответствии с законодательством об охране окружающей среды, специальными нормативами и правилами.

Охранные зоны – устанавливаются в целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов инженерной и транспортной инфраструктур и исключения возможности их повреждения. Осуществление хозяйственной деятельности в пределах зоны осуществляется в соответствии со специальными нормами и правилами.

Санитарные разрывы это расстояния, которые устанавливаются в целях защиты населения от источника химического, биологического и/или физического воздействия и  уменьшающие это воздействие до значений гигиенических нормативов.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения - устанавливаются в целях защиты мест водозаборов и водозаборных сооружений от загрязнения и повреждения.

Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов – устанавливаются в целях защиты водных объектов, хозяйственная деятельность проводится в соответствии с ФЗ №74 «Водный кодекс Российской Федерации» от 3 июня 2006 года (статья 65). Водоохранная зона р. Белой составляет 200 метров. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега и составляет пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

    - Охрана культурного наследия. Основные мероприятия по охране объектов культурного наследия и исторических территорий.

Согласно Градостроительному кодексу РФ одним из основных принципов градостроительной деятельности должно быть ее осуществление «…с соблюдением требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых территорий». В поселениях, имеющих памятники истории и культуры, устанавливаются зоны охраны, в пределах которых запрещается или ограничивается градостроительная, хозяйственная и иная деятельность, причиняющая вред объектам историко-культурного наследия, или ухудшающая их состояние и нарушающая целостность и сохранность. Границы территорий и зон охраны памятников истории и культуры определяются и утверждаются в порядке, установленным законодательством об охране объектов культурного наследия, и отображаются как обязательные к руководству в градостроительной документации, в том числе, в градостроительных регламентах

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны культурного наследия, которые определяется Проектом зон охраны культурного наследия (ст.34. часть 1 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. №73 –ФЗ 2002 г.).

Зоны охраны объектов культурного наследия – это выделенные территории, предназначенные для сохранения памятников и их среды, выявления их историко-художественной ценности и наиболее целесообразного использования.

В связи с тем, что охранных зон установленных в соответствии с законодательством нет, временные границы зон охраны устанавливаются следующим образом (по сообщению Управления по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея):

1) для сохранения памятников истории и искусства устанавливаются временные границы охраны в размере 50 метров от границ памятника по всему его периметру;

2) для сохранения памятников архитектуры устанавливаются временные границы зон охраны в размере 100 м от границ памятника по всему его периметру;

3) для сохранения памятников археологии устанавливается временные границы охраны в размере 50 м в условиях простого рельефа местности и 100 м – в условиях сложного рельефа местности от границ (либо основания) памятника археологии по всему периметру.

Список объектов культурного наследия МО ««Абадзехское сельское поселение» представлен в разделе 4.3.2.

7.  Градостроительные мероприятия  Генерального плана

7.1.  Градостроительная  организация  жилых зон. Новое жилищное строительство и реконструкция существующего фонда

Разработка предложений по градостроительной организации жилых зон, реконструкции и новому жилищному строительству является одной из важнейших задач Генерального плана.

7.1.1.  Существующее  положение

Основная часть жилищного фонда представлена индивидуальными жилыми домами с земельными участками. Ветхие деревянные дома заменяются кирпичными. Размеры приусадебных участков в зависимости от расположения поселков колеблются от 0,08 до 0,10 га для поселков правобережной части сельского поселения и до 0,25 га для поселков левобережной части сельского поселения. Площадь одного дома в среднем составляет 60 кв м.

7.1.2.  Новое  жилищное  строительство

Основой для разработки раздела послужили выводы комплексного градостроительного анализа территории сельского поселения. В Генеральном плане определены следующие стратегические принципы градостроительной организации жилых зон:

- сохранение существующей капитальной и индивидуальной застройки с заменой ветхого и аварийного жилищного фонда;

- размещение в течение расчетного срока объемов жилищного строительства за счет освоения свободных территорий в пределах границ сельского поселения и на землях сельскохозяйственного назначения за счет перевода их в категорию населенных пунктов;

- улучшение экологической ситуации при сохранении природной среды;

- комплексная застройка и благоустройство проектируемых жилых зон с полным инженерным оборудованием и развитием транспортной инфраструктуры, строительством объектов социальной сферы;

- комплексная реконструкция и благоустройство сложившихся жилых зон – ремонт и модернизация инженерных сетей и сооружений, ремонт и усовершенствование улично-дорожной сети, благоустройство и озеленение жилых зон, создание новых озелененных пространств, спортивных и детских площадок

Суммарные ресурсы для нового строительства складываются из следующих составляющих:

- свободные от застройки территории в пределах существующей границы сельского поселения, вне зон планировочных ограничений;

- частичное использование незастроенных территорий сельхозугодий для размещения нового жилищного строительства, путем перевода земель из одной категории в другую;

- существующие жилые зоны, имеющие возможности для выборочного уплотнения существующих кварталов и достройки существующих кварталов;

- территории садоводческих участков на градостроительно ценных территориях.

7.1.3.  Убыль  жилищного  фонда

Согласно Жилищному Кодексу РФ государство гарантирует гражданам, проживающим в жилом помещении (доме) не отвечающем установленным санитарным и техническим требованиям право на получение в пользование жилого помещения. Дефицит средств, выделяемых из бюджетов всех уровней на содержание и ремонт жилищного фонда, приводит к его ускоренному старению и обветшанию. Из года в год увеличивается количество ветхого и аварийного жилищного фонда. Ветхий и аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик населенного пункта, сдерживает развитие инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность.

7.2.  Развитие системы  общественных центров  и  комплексов

Система межселенного культурно-бытового обслуживания имеет большое значение для полноценного удовлетворения нужд населения в получении услуг различного уровня, формировании качественной среды поселений.

Под влиянием проводимой в течение долгого времени социально-экономической политики и территориального планирования в районе сформировалась в основных чертах система ступенчатого межселенного культурно-бытового обслуживания. Основой системы межселенного культурно-бытового обслуживания являются сложившиеся взаимосвязи опорных центров обслуживания населения и периферийных населённых пунктов. При формировании такой системы обслуживания основой становится периодичность посещения учреждений обслуживания жителями отдельных населённых пунктов.

Административно-деловой центр остается на старом месте, общественно-торгово-деловые центры развиваются во всех населенных пунктах и формируются отдельно стоящими учреждениями обслуживания в основном вдоль автомагистралей.

7.3.  Развитие  объектов социальной  инфраструктуры  (сфера обслуживания  населения)

Формирование благоприятного социального климата невозможно без повышения эффективности деятельности отраслей сферы обслуживания. Преобразования направленные на наполнение социальной сферы современными услугами, формирующими новое качество условий жизни будет осуществляться в рамках создания и развития многофункционального социального кластера, что определено в Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025 г.

При расчете нормативной потребности учреждений обслуживания на расчетный срок использованы нормативы СНиП 2.07.01.89*, СП 30-102-99, Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р (ред. от 13.07.2007) « О социальных нормативах и нормах». Распоряжение Правительства РФ от 19.10.1999 N 1683-р « О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры».

В настоящее время в муниципальном образовании сеть учреждений обслуживания представлена в основном учреждениями первичного обслуживания, из-за возможности пользоваться учреждениями периодического обслуживания непосредственно в г. Майкопе благодаря хорошей доступности до города.

Формирование благоприятного социального климата невозможно без повышения эффективности деятельности отраслей сферы обслуживания. В проекте Генерального плана разрабатываются предложения по формированию планировочно обоснованных комплексов учреждений обслуживания, торговых и других.

Приоритетом развития социальной инфраструктуры является:

- строительство объектов социально-гарантированного уровня – школ, детских дошкольных учреждений и амбулаторно-поликлинических учреждений в объемах, обеспечивающих 100% обеспеченность согласно нормативам;

- реконструкция существующих объектов соцкультбыта, не соответствующих современным требованиям;

- строительство проектируемых объектов соцкультбыта предлагается отдельно стоящими зданиями.

- новое строительство и реконструкция существующих объектов культуры;

- создание условий для выбора сфер досуговой деятельности;

- развитие учреждений дополнительного образования детей (внешкольных учреждений) – музыкальных, художественных, деско-юношеских спортивных школ и пр.

  - приоритетное развитие физкультурно-спортивных сооружений для занятий физкультурой и спортом ;

  - дальнейшее развитие сети розничной и оптовой торговли и общественного питания, рост обеспеченности жителей сельского поселения этими видами обслуживания;

  - строительство разнообразных объектов торговли, размещение новых предприятий общественного питания.

Таблица 7.3.2  Перечень основных объектов обслуживания, промышленных объектов, предлагаемых Генеральным планом к размещению и существующих сохраняемых в муниципальном образовании «Абадзехское сельское поселение»

Список объектов расположенных на территории Абадзехского сельского поселения:

| № | Наименование объекта | Местоположение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация МО «Абадзехское сельское поселение» | ст.Абадзехская ул.Винника 52 | существующий |
| 2 | Дом Культуры | ст.Абадзехская ул.Клубная 38 | существующий |
| 3 | Абадзехская СШ №3 | ст.Абадзехская ул.Первомайская 33 | существующий |
| 4 | Абадзехский кондитерский цех «Карнавал» | ст.Абадзехская | существующий |
| 5 | Абадзехская участковая больница | ст.Абадзехская ул.Винника 58 | Здравоохранение (существующ.) |
| 6 | Дом Культуры | пос.Первомайский | существующий |
| 7 | Средне общеобразовательная школа | пос.Первомайский | образовательное учреждение (существующ.) |
| 8 | Абадзехский ДОУ №21 «Колокольчик» | ст.Абадзехская ул.Телеграфная 1 | Дошкольное воспитание (существующ.) |
| 9 | Почта (РУФСПС) | Ст.Абадзехская ул.Октябрьская 120 А | Существующ. |
| 10 | Дом престарелых | Ст.Абадзехская ул.Октябрьская 120 А | Существующ. |
| 11 | Абадзехское сельпо | Ст.Абадзехская ул.Почтовая 40-А | Государственная оптовая торговля |
| 12 | Соц.обеспечение филиал рай собеса | Ст.Абадзехская ул.Колхозная 6 |  |
| 13 | Тульский филиал АООЕ «Электросвязь РА» | Ст.Абадзехская ул.Клубная 47 | Телесвязь |
| 14 | Сбербанк 7862 | Ст.Абадзехская ул.Винника 56 |  |
| 15 | ФАП | Ст.Абадзехская |  |
| 16 | ДОУ № 28 «Теремок» | пос.Первомайский ул.Школьная 39 | существующий |
| 17 | ДОУ №38 «Дружба» | Ст.Абадзехская ул.Полевая 1 | Дошкольное воспитание (существующ.) |
| 18 | Колхоз «Мускат» | Ст.Абадзеховская ул.Плодовая 1 |  |
| 19 | ООО «Юмикс» | Ст.Абадзехская ул.Интернациональная 157 |  |
| 20 | Ветеринарный участок | Ст.Абадзехская ул.Шоссейная 76 А |  |
| 21 | МОУ №9 п.Первомайский | п.Первомайский ул.школьная 37 | образовательное учреждение (существующ.) |
| 22 | Свято покровская Церковь | Ст.Абадзехская ул.Почтовая 45 | Религиозная организация |
| 23 | РОНГ ООО | Ст.Абадзехская ул.Телеграфная 6 |  |
| 24 | Павильон «Теремок» | Ст.Абадзехская ул.Почтовая |  |
| 25 | ООО «Сириус» нефтеперерабатывающий завод | пос.Первомайский | существующий |
| 26 | Магазин «Фишт» | Ст.Абадзехская ул.Винника 50 | Торгово-закупочная |
| 27 | МОУ №10 | Ст.Новосвободная | образовательное учреждение |
| 28 | ДОУ №42 «Росинка» | Ст.Севастопольская | Дошкольное воспитание |
| 29 | МОУ №28 | Ст.Севастопольская | Дошкольное воспитание |
| 30 | ДОУ № 35 «Ромашка» | Ст.Новосвободная ул.Колхозная 17 | Дошкольное воспитание |
| 31 | КФХ «Мамрук» | Ст.Новосвободная |  |
| 32 | ООО «РосБройлер» | Ст.абадзехская ул.Шоссейная | Разведение сельскохозяйственной птицы |
| 33 | ООО «Витауктпром» | Ст.Абадзехская ул.Клубная 79 | Производство биологических добавок |
| 34 | «Первомайский лесхоз» | пос.Первомайский ул.Мира 1 | Охрана и восстановление леса (существующ.) |
| 35 | Павильон «Визит» | Ст.Абадзехская ул.Почтовая 38-К | Торговля |
| 36 | ООО «Лукоморье» | Ст.Абадзехская ул.Шоссейная 2 | База отдыха |
| 37 | Санаторий-профилакторий «Лесная сказка» | ст.Абадзехская | существующий |
| 38 | ФАП | п.Первомайский ул.школьная 39 | существующий |
| 39 | Средне общеобразовательная школа | ст.Севастопольская | существующий |
| 40 | Дом Культуры | ст.Севастопольская | существующий |
| 41 | Лесоперерабатывающий завод | ст.Севастопольская | существующий |
| 42 | ДОУ | ст.Новосвободная | существующий |
| 43 | Средне общеобразовательная школа | ст.Новосвободная | существующий |
| 44 | Дом Культуры | ст.Новосвободная | существующий |
| 45 | Пожарная часть | ст.Абадзехская | проектируемый |

7.4.  Развитие  природного каркаса

Природный каркас включает в себя лесопарки, парки скверы, защитные леса различных категорий и озелененные территории различного назначения. Эти территории выполняют важнейшие экологические, санитарно-гигиенические, рекреационные и эстетические функции, жизненно важные для населения. Территория сельского поселения представляет собой заповедно-рекреационную пойму р. Белой

7.4.1.  Система озеленения населенных пунктов

Зелёные насаждения в границах населенных пунктов классифицируются на устройства общего пользования (парки, скверы, сады, бульвары), ограниченного пользования и специального назначения (озеленение участков школ, больниц, детских садов, озеленение санитарно-защитных зон, лесопарки).

7.4.1.1.  Современное  состояние, условия  произрастания  зелёных  насаждений

В настоящее время зеленые насаждения общего пользования представлены скверами у ДК ст. Абадзехская (5,1 га), сквером у ДК в ст.Новосвободная (0,5 га) и занимают площадь 5,6 га. Так же на территории поселения размещаются земли лесного фонда. Причем в лесохозяйственном регламенте Майкопского лесничества не предусмотрено отображение площадных характеристик защитных лесов категории «Зеленые зоны» и «Лесопарковые зоны» в разрезе муниципальных образований. Леса повсеместно являются местом отдыха населения, а условия Северного Кавказа, где чистый горный воздух, прозрачные ручьи и реки, прекрасная буйная растительность и живописные пейзажи, делают этот отдых наиболее привлекательным и полезным.

Они играют также важную роль в регулировании водного стока, укреплении склонов р. Белой, выполняют противоэрозионную роль. Зеленые насаждения специального назначения представлены также санитарно защитными, ветрозащитными насаждениями и уличным озеленением.

7.4.1.2.  Проектные решения

В соответствии с общим архитектурно-планировочным решением Генерального плана, проектом предусмотрено развитие природного каркаса - органичное включение в структуру природного каркаса озелененных прибрежных территорий р.Белой.

К основным мероприятиям по озеленению территорий, сохранению лесных насаждений относятся:

- создание новых объектов зеленого строительства;

- обеспечение нормативных требований к озеленению селитебной территории;

- улучшение состава и структуры зеленых насаждений с целью повышения их устойчивости к негативному воздействию окружающей среды;

- организация благоустроенных зон отдыха, лесопарков;

- комплексное инженерное благоустройство территорий рекреационного назначения.

Проект Генерального плана предусматривает увеличение площади зеленых насаждений общего пользования. В районах нового жилищного строительства формируются новые объекты зеленых насаждений. Скверы предусматриваются в общественно-деловых центрах, у общественных, административных зданий, по всем улицам. Помимо насаждений общего пользования в системе благоустроенных зелёных насаждений большую роль будут играть насаждения ограниченного пользования: озеленение участков дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения и социальных учреждений. Генеральным планом предусмотрена также организация защитных зеленых зон между производственными и жилыми зонами. Насаждения санитарно-защитных зон от промпредприятий, сельхоз предприятий, автомагистралей дополняют развитую структуру зеленых насаждений. Результатом реализации данных мероприятий будет являться оздоровление воздуха, снижение антропогенной  нагрузки на окружающую среду и здоровье населения, улучшение микроклимата, эстетичности, благоустройства территорий. сельского поселения

7.4.2.  Организация  отдыха  и туризма

Развитие муниципального образования в настоящее время неразрывно связано с проблемой охраны окружающей природной среды и организацией массового отдыха населения. Природные пространства как в границах муниципального образования так и на прилегающих территориях имеют резерв для организации массового повседневного и кратковременного отдыха. Сохранение или улучшение их естественного ландшафтного облика имеет огромное оздоровительное и культурное значение.

Проблема организации отдыха населения может быть решена правильно и полностью, если рассматривать комплексно организацию отдыха, как в границах муниципального образования, так и вне.

7.5.  Градостроительная  организация  производственных  территорий и территорий объектов специального назначения

Градостроительные мероприятия по организации производственных зон, предусмотренные в Генеральном плане, должны обеспечить улучшение экологической ситуации и более рациональное использование производственных территорий.

В проекте установлены и закреплены границы производственных территорий с целью ограничения их территориального роста.

Генеральный план учитывает в основном сохранение промышленных, коммунально-складских и сельскохозяйственных предприятий на занимаемых территориях.

Для территориального развития производственных зон в качестве перспективных резервных площадок рассматривались территории сельскохозяйственного назначения.

7.6.  Развитие транспортной инфраструктуры

Существующее положение

7.6.1.1.  Железнодорожный транспорт

По территории МО «Абадзехское сельское поселение проходит железнодорожная ветка «Белореченск – Майкоп – Каменомостская». Ветка однопутная и электрифицирована на всем протяжении. Преимущественно движение грузовых и пассажирских электропоездов местного значения (электричка). На территории данного сельского поселения остановки электропоездов отсутствуют. Пересечения железной дороги с существующими автодорогами решены в одном уровне через охраняемые переезды.

7.6.1.2.  Внешние автомобильные дороги

Через территорию МО «Абадзехское сельское поселение» проходит автодорога федерального значения Майкоп – Гузерипль – Лаго-Наки. Преимущественно движение легкового и общественного транспорта (междугороднего), в том числе и транзитного.

7.7.  Градостроительные  мероприятия  обеспечивающие  формирование среды  жизнедеятельности с учетом  потребности  инвалидов и маломобильных  групп  населения

7.7.1.  Общие  положения

Основной принцип, который должен реализовываться при формировании среды жизнедеятельности с учетом инвалидов, - максимально возможная интеграция инвалидов во все сферы жизни общества. При проектировании общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения. Проектирование жилых, общественных и производственных зданий должно осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 г. Во всех общественных зданиях и сооружениях должны предусматриваться специальные места или помещения для инвалидов. При разработке системы обслуживания, единой для инвалидов и всех остальных жителей, решаются как градостроительные, так и типологические проблемы для обеспечения всех групп маломобильного населения возможности пользоваться общественными зданиями и сооружениями, включая объекты культуры, спорта, образования, торговли, быта, лечебные и др. Для обеспечения инвалидов и престарелых повседневными услугами рекомендуется:

торгово – бытовые услуги предоставлять в объектах повседневного обслуживания, предназначенных для использования всеми категориями населения и снабженных специальными устройствами для удобства пользования маломобильным населением, определить места установки торговых и телефонных автоматов, которыми могли бы пользоваться инвалиды в креслах-колясках, а также с дефектами зрения и слуха.

досуговые потребности удовлетворять как в общей сети культурно- просветительных и физкультурно-спортивных объектов, так и в специальных центрах социального обслуживания.

спортивно – оздоровительные сооружения для инвалидов рассматривать как составную часть единой сети физкультурно-спортивных сооружений. Как правило, эти сооружения должны быть рассчитаны на совместное использование инвалидами и остальным населением.

Образование и воспитание детей инвалидов по возможности ориентировать на совместное использование школ и детских учреждений общего типа, где могут быть организованы специальные классы и группы, а основные помещения этих учреждений должны быть доступны детям инвалидам, которым не противопоказано совместное образование и воспитание.

7.7.2.  Пешеходные  пути

При формировании системы пешеходных связей следует комплексно учитывать специфику передвижения инвалидов различных категорий, прежде всего с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), в том числе пользующихся креслами- колясками и с дефектами зрения. Так при организации движения инвалидов следует предусматривать соответствующие планировочные конструктивные и технические меры, избегать по возможности перепадов уровней и препятствий на пути движения, при перепаде уровней устраивать лестницы с поручнями, продублированными пандусами или подъемниками. Запроектированные подземные переходы должны быть устроены с пандусами. У препятствий следует устанавливать ограждение, поверхность пути должна быть ровная и нескользкая. Основные параметры участков путей передвижении следует принимать согласно СНиП 35-01-2001 г. Продольный уклон пешеходных дорожек и тротуаров не должен превышать 5%, поперечный 1-2%. Кратчайшие пути от жилых домов до общественных зданий и остановок пассажирского транспорта рекомендуется проектировать спрямленными, с наименьшим количеством пандусов.

В связи с тем, что длина пути преодолеваемая инвалидами и престарелыми без отдыха колеблется от 100 до 500 метров, рекомендуется через каждые 150-200 м на пешеходных улицах и аллеях организовывать подходы к остановкам общественного транспорта и стоянкам такси. Предельная длина пешего пути вызывает также необходимость устройства вдоль тротуаров и пешеходных дорожек, площадок для отдыха престарелых и пешеходов с маленькими детьми. Расстояние между ними, как правило, должно составлять 100-200 м в условиях городской застройки и сокращаться до 30-60 м в парках и зеленых зонах. Площадки должны быть оборудованы навесами, зонтиками, удобными скамьями, информационными знаками. В местах пересечения пешеходных путей и транспортных коммуникаций высота бортовых камней тротуара должна быть не менее 2,5 см и не более 4,0 см. В местах переходов не допускается применение бортовых камней со скошенной верхней гранью. Съезды с тротуаров должны иметь уклон не более 1:10. На пешеходных переходах через проезды и подъезды без интенсивного движения, не имеющих светофорного  регулирования, рекомендуется применять световые сигналы, останавливающие на время транспорт, которые приводятся в действие самими инвалидами.

На участках нерегулируемых пешеходных переходов местных проездов в целях удобства схода с тротуаров и в целях снижения скорости автомобиля рекомендуется устраивать искусственный подъем проезжей части.

7.7.3.  Автостоянки личного  транспорта

Инвалиды должны быть обеспечены местами для парковки личных автомашин. Места следует предусматривать как возле жилых зданий, так и на городских автостоянках около общественных зданий и сооружений, мест отдыха. Количество мест для инвалидов на открытых стоянках около учреждений обслуживания следует выделять не менее 10% мест (но не менее одного места) согласно требованиям СНиП 35-01-2001 г.п.3.12.. Размеры площадки для автомашины инвалида с ПОДА принимаются не менее 3,5 х5,0 м внутренние размеры гаража не менее 3,5 х 6,0 м. Места для автотранспортных средств инвалидов должны быть выделены разметкой, принятой в международной практике. Автомобильные стоянки для инвалидов следует размещать как можно ближе к входам в общественные здания. Длина пути до входа в здание не должна превышать 50 метров, а при жилых зданиях – не далее 100 метров.

7.8.  Инженерная  подготовка  территории

7.8.1.  Существующее положение

Территория Абадзехского поселения представляет собой заповедно – рекреационную пойму реки Белая, которая с запада и востока ограничена озелененными склонами высотой примерно 90-120м. На западе – склоном водораздела поймы реки Белая и её притока – р. Курджипе. На востоке – склоном верхней надпойменной террасы охотничьих угодий и лесных массивов Гослесфондов.

По территории поселения река Белая протекает по диагонали с юго-запада на северо-восток и делит территорию  на две части: левобережную и правобережную. Оползни и обвалы характерны для её берегов и уступов террас долины.

7.8.2.  Проектные решения

Инженерная подготовка территории требует проведения следующего комплекса инженерных мероприятий:

- Вертикальная планировка и организация поверхностного стока;

- Противооползневые мероприятия;

- Защита территории от подтопления

- Защита территории от затопления

- Обустройство овражно-балочной сети

- Защита от речной эрозии.

7.8.2.6.  Защита от речной эрозии

В пределах территории городского поселения наблюдается береговая эрозия. На участках р. Белая сильно развиты излучины, в процессе образования которых происходит размытие вогнутых берегов и отложение наносов на выпуклых берегах.

Проектом предусматриваются мероприятия по берегоукреплению выпуклых участков левого берега.

7.9.  Развитие  инженерной  инфраструктуры

Состояние инженерной инфраструктуры Абадзехского сельского поселения на 01.01.2012г.

| Город, (район) | Водопроводные сети | Канализационные сети | Тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | из них ветхих | % износа | всего | из них ветхих | % износа | всего | из них ветхих | % износа |
| Абадзехское с/п | 204,3 | 23,5 | 40-60% | 44,6 | 4,5 | 18% | 23,7 | 18,1 | 51% |

7.9.1.  Водоснабжение

Данный проект разработан на основании технического задания, выданного администрацией МО "Абадзехское сельское поселение" Майкопского района Республики Адыгея в 2012г., с учетом "Генерального плана станицы Абадзехская Адыгейской автономной области» , разработанным Государственным Проектным Институтом «Краснодаргражданпроект» 1972г.

| № | Наименование населенного пункта | Число домовладений поключенных к системе центрального водоснабжения | Численность населения пользующихся центральным водоснабжением | Общая протяженность центрального водопровода | Количество водонапорных скважин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст.Абадзехская | 1021 | 3063 | 23 | - |
| 2 | п.Первомайский | 380 | 1140 | 18 | - |
| 3 | п.Веселый | - | - | - | - |
| 4 | ст.Севастопольская | - | - | - | - |
| 5 | ст.Новосвободная | 305 | 305 | 11 | - |
|  |  | 1502 | 4058 | 52 | - |

7.9.1.2.  Проектные решения

Настоящим проектом предусматриватся система централизованного водоснабжения для подачи питьевой воды на:

• хозяйственно-питьевые нужды населения;

• хозяйственно-питьевые и технологические нужды предприятий, где по условиям производства необходима вода питьевого качества;

• пожаротушение;

• полив зелёных насаждений.

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* в зависимости от степени благоустройства жилой застройки. При этом норма водопотребления на одного жителя включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления принимаем равным 1,15.

Расход воды на наружное пожаротушение населенных пунктов сельского поселения на расчетный срок принят в соответствии со СНиП 2.04.02-84* табл.6 . Расчетное количество одновременных пожаров согласно табл.5 – один (5л/с). Расчетная продолжительность пожара - 3 часа. Расход воды на внутреннее пожаротушение составляет : 2 струи по 2,5 л/с.  Противопожарный запас равен:

(5+2х2,5) х 3 х 3,6 = 108 м3

Расчетный расход воды на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе воды на хоз-питьевые нужды.

Рекомендуется для поливки посадок на приусадебных участках максимально использовать воду из собственных шахтных колодцев. Расход воды из водопроводной сети для полива посадок на приусадебных участках  проектом учтен в размере 50% от требуемого по расчету.

7.9.2 Элетроснабжение

1. Подстанция  пос. Первомайский :

Тип транс-ра- – 35/10; Мощность – 1800 кВт ;

В зоне ЧС – 750 чел.

2. Подстанция  пос. Первомайский

Тип транс-ра- – 35/10; Мощность – 2500 кВт;

В зоне ЧС – 550 чел.

3. Подстанция ст. Ново-свободная

Тип транс-ра-– 110/10; Мощность – 2500 кВт;

В зоне ЧС – 632 чел.

## 8.1  Охрана земельных ресурсов

Земли района работ относятся к категории: земли поселений.

Мероприятиями по охране земельных ресурсов в настоящем проекте являются:

- ликвидация несанкционированных свалок отходов с последующей рекультивацией территории,

- строительство закрытых сетей бытовой канализации,

- строительство очистных сооружений канализации,

- строительство закрытых сетей дождевой канализации,

- строительство очистных сооружений поверхностного стока на выпусках в открытые водоёмы,

- строительство локальных очистных сооружений на предприятиях,

- рекомендовано внедрение на предприятиях систем оборотного водоснабжения,

- движение транспорта и техники осуществляется строго по твердым покрытиям существующих и проектируемых дорог и проездов (при строительстве новых объектов и эксплуатации существующих);

- пневмоочистка колес автомобилей на выезде со стройплощадок (при строительстве новых объектов);

- герметизация сетей и сооружений, исключающая утечки воды и стоков (при строительстве новых объектов и эксплуатации существующих),

- хлорированная вода после промывки и обеззараживания внешних сетей водоснабжения во время профилактических и ремонтных работ отводится в специальные резервуары и вывозится в места, согласованные с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Республики Адыгея» и Администрацией с/п специальными передвижными средствами (при эксплуатации объектов);

- установка мусоросборников на период строительства и эксплуатации объектов на площадках с твердым покрытием;

- своевременный вывоз мусора в места, согласованные с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Республики Адыгея» и Администрацией с/п;

- озеленение;

- полив зеленых насаждений поливочными машинами и очищенной водой после очистных сооружений поверхностного стока (при эксплуатации объектов).

Строительные работы необходимо производить в строгом соответствии со строительными нормами и правилами, что позволит избежать техногенных и экзогенных нарушений грунта.

### 8.1.1  Охрана и рациональное использование почвенного слоя

Почвенный слой является ценным медленно возобновляющимся природным ресурсом. При ведении строительных работ, прокладке линий коммуникаций и всех других видах работ, приводящих к нарушению или снижению свойств почвенного слоя, последний подлежит снятию, перемещению в резерв и использованию для рекультивации нарушенных земель или землевания малопродуктивных угодий. В данном проекте снятый почвенный слой используется после завершения строительства для благоустройства территории.

Снятие и охрана плодородного почвенного слоя осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.03-85 "Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ".

Ведомость на снятие почвенного слоя с территории земельного отвода с указанием мощности и объема снимаемых почв и дальности перемещения представлена в таблице 8.1.1.1.

## 8.2  Охрана атмосферного воздуха

Климат Абадзехского сельского поселения описан в разделе 4.1.2.

Состояние воздушного бассейна описано в разделе 4.2.

В Абадзехском сельском поселении предприятиями, оказывающими наибольшее негативное влияние на атмосферный воздух являются: нефтебаза . Для снижения этого влияния проектом генерального плана предусмотрены озелененные санитарно-защитные зоны с определенным ассортиментом пород деревьев. Согласно «Рекомендациям по разработке проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий, групп предприятий» (М., 1998) наиболее устойчивы к выбросам аммиака (от птицефабрики) следующие породы деревьев: груша обыкновенная, рябина обыкновенная, яблоня домашняя, вяз мелколистный, орех грецкий, тополь канадский, ясень обыкновенный и кустарники: бирючина обыкновенная, боярышник обыкновенный, смородина золотистая. Наиболее высокими пылеулавливающими свойствами обладают следующие породы деревьев: айлант, акация белая, вяз гладкий, вяз листоватый, ель колючая, каштан конский, клен полевой, клен серебристый, клен ясенелистный, все виды липы, можжевельник виргинский, тополь белый, тополь канадский, тополь черный, черемуха, шелковица.

На основании закона «Об охране атмосферного воздуха» руководство предприятий обязано:

обеспечивать проведение инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и разработку предельно допустимых выбросов и предельно допустимых нормативов вредного физического воздействия на атмосферный воздух.

планировать и осуществлять мероприятия по улавливанию, утилизации, обезвреживанию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сокращению или исключению таких выбросов;

осуществлять мероприятия по предупреждению и устранению аварийных выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также по ликвидации последствий его загрязнения;

осуществлять учет выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников, проводить производственный контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

соблюдать правила эксплуатации сооружений, оборудования, предназначенных для очистки и контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

обеспечивать соблюдение режима санитарно-защитных зон объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих вредное воздействие на атмосферный воздух.

На территории Абадзехского сельского поселения размещена АЗС, которая являются источниками загрязнения атмосферного воздуха при сливе нефтепродуктов из автоцистерны в резервуар и в баки автомобилей и при проливах нефтепродуктов на поверхность. Проектом генерального плана предусмотрено размещение пяти новых АЗС. Проектируемая застройка располагается на расстоянии не менее 100 м от существующих АЗС.

Хранение легкового транспорта жителей, проживающих в индивидуальных жилых домах, осуществляется на собственной территории.

На последующей стадии «Архитектурно-строительное проектирование» при разработке проектов для конкретных объектов застройки будут выполнены расчеты рассеивания вредных веществ с учетом фона и этажности прилегающих зданий и сооружений. Расчетные величины выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период строительства проектируемых объектов и эксплуатации проектируемых котельных приведены в таблице 8.2.1.1

Таблица 8.2.1.1 – Характеристика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве проектируемых объектов и эксплуатации проектируемых котельных

| Вредное вещество | ПДКм.р. | Класс опасности | Кол-во вредных веществ, т/пер |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Код |  |  |  |
| выбросы при строительстве объектов |
| Фториды | 342 | 0,02 | 2 | 0,028 |
| Взвешенные вещества | 2902 | 0,5 | 3 | 43,683 |
| Пыль неорганическая: SiO2 < 20 % | 2909 | 0,5 | 3 | 7,543 |
| SiO2 20-70 % | 2908 | 0,3 | 3 | 0,012 |
| SiO2 > 70 % | 2907 | 0,15 | 3 | 3,648 |
| Углеводороды предельные С12 – С19 | 2754 | 1 | 4 | 14,024 |
| Ксилол | 616 | 0,2 | 3 | 14,3157 |
| Ацетон | 1401 | 0,35 | 4 | 9,630 |
| Бутилацетат | 1210 | 0,1 | 4 | 9,577 |
| Спирт н-бутиловый | 1042 | 0,1 | 3 | 0,927 |
| Продолжение таблицы 8.2.1.1 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Спирт этиловый | 1061 | 5 | 4 | 0,043 |
| Толуол | 621 | 0,6 | 3 | 1,514 |
| Уайт-спирит | 2752 | 1,2 | ОБУВ | 0,542 |
| Фтористый водород | 342 | 0,02 | 2 | 0,006 |
| Углерода окись | 337 | 5 | 4 | 29,618 |
| Железа оксид | 123 | 0,04 | 3 | 0,090 |
| Марганец и его соединения | 143 | 0,01 | 2 | 0,008 |
| Углеводороды (по керосину) | 2732 | 1,2 | ОБУВ | 8,774 |
| Оксиды азота (в пересчете на диоксид) | 301 | 0,5 | 3 | 11,712 |
| Сажа | 328 | 0,15 | 3 | 4,533 |
| Диоксид серы | 330 | 0,5 | 3 | 6,039 |
| Метан | 410 | 50 | ОБУВ | 2,6480 |
| Итого |  |  |  | 168,914 |
| выбросы при эксплуатации проектируемых котельных |
| Углерода окись | 337 | 5 | 4 | 10,62 |
| Оксиды азота (в пересчете на диоксид) | 301 | 0,2 | 3 | 3,24 |
| Бенз(а)пирен | 1*10-6 | 703 | 1 | 0,000004 |
| Углеводороды (по бензину) | 2704 | 5 | 4 | 25,99 |
| Итого |  |  |  | 39,85 |

### 8.2.3.  Экономическая эффективность проектируемых объектов и                мероприятий

Эколого-экономическую оценку работ можно выразить через ущерб за выбросы ЗВ в атмосферу.

Размер ущерба за выбросы, сбросы и размещение отходов определен в соответствии с Инструктивно-методическими указаниями по взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды (Утв. Минприроды РФ 26.01.93 г.) по формуле:

П = ∑ Сhi * Mi (руб.), при Мi < Mhi, где

i – вид загрязняющего вещества;

Сhi – ставка платы за выброс i-го загрязняющего вещества (т);

Мi – расчетный выброс i-го загрязняющего вещества (т);

Mhi – предельно-допустимый выброс i-го загрязняющего вещества (т).

Учитывая, что при эксплуатации принимается работа объекта в режиме номинальной нагрузки, соответствующей максимальным выбросам, сбросам и размещению отходов по утвержденным нормам ПДВ Мi берется равным Мhi.

Сhi = Hбhi * Кэ * Кинд, где

Hбhi – базовый норматив платы за выброс 1 тонны i-го вещества (руб./т),

Кэ – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости атмосферы (1,6 для Республики Адыгея). Применяется с дополнительным коэффициентом 1,2 при выбросе загрязняющих веществ в атмосферный воздух городов.

Кинд – федеральный коэффициент индексации платы за загрязнение природной среды, принимаемый равным 1,79 и 1,46.

Коэффициенты Hбhi, Кэ и Кинд принимаются согласно Постановлению Правительства РФ «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления» от 12.06.2003 года № 344 и от 01.07.2005 года №410.

Ущерб за выбросы загрязняющих веществ при строительстве объектов и ущерб за выбросы загрязняющих веществ при эксплуатации проектируемых котельных и АЗС представлен в таблице 8.2.3.1      .

Таблица 8.2.3.1 – Ущерб за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

| Наименование вещества | Кол-во, т/пер | Базовый коэффициент платы | Коэффициент экологической ситуации | Коэффициент индексации платы | Итого размер ущерба, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ущерб при строительстве объектов |
| Фториды | 0,028 | 68 | 1,92 | 1,79 | 6,51 |
| Взвешенные вещества | 43,683 | 13,7 | 1,92 | 1,46 | 1677,60 |
| Пыль неорганическая: SiO2 < 20 % | 3,648 | 13,7 | 1,92 | 1,79 | 171,75 |
| SiO2 20-70 % | 0,012 | 21 | 1,92 | 1,79 | 0,85 |
| SiO2 > 70 % | 3,648 | 41 | 1,92 | 1,79 | 514,01 |
| Углеводороды предельные С12 – С19 | 14,024 | 5 | 1,92 | 1,46 | 196,56 |
| Ксилол | 14,316 | 11,2 | 1,92 | 1,79 | 551,04 |
| Ацетон | 9,630 | 6,2 | 1,92 | 1,79 | 205,20 |
| Бутилацетат | 9,577 | 21 | 1,92 | 1,79 | 691,19 |
| Спирт н-бутиловый | 0,927 | 21 | 1,92 | 1,79 | 66,93 |
| Спирт этиловый | 0,043 | 0,4 | 1,92 | 1,79 | 0,060 |
| Толуол | 1,514 | 3,7 | 1,92 | 1,79 | 19,26 |
| Продолжение таблицы 8.2.3.1 |
| Уайт-спирит | 0,542 | 2,5 | 1,92 | 1,79 | 4,66 |
| Фтористый водород | 0,006 | 410 | 1,92 | 1,79 | 8,92 |
| Углерода окись | 29,618 | 0,6 | 1,92 | 1,79 | 61,07 |
| Железа оксид | 0,090 | 52 | 1,92 | 1,79 | 16,12 |
| Марганец и его соединения | 0,008 | 2050 | 1,92 | 1,79 | 54,69 |
| Углеводороды (по керосину) | 8,774 | 2,5 | 1,92 | 1,79 | 75,39 |
| Оксиды азота (в пересчете на NO2) | 11,712 | 52 | 1,92 | 1,79 | 2093,01 |
| Сажа | 4,533 | 80 | 1,92 | 1,46 | 1016,62 |
| Диоксид серы | 6,039 | 21 | 1,92 | 1,46 | 355,48 |
| Метан | 2,648 | 50 | 1,92 | 1,46 | 371,14 |
| Итого | 168,914 |  |  |  | 8158,04 |
| ущерб при эксплуатации котельных |
| диоксид азота | 2,84 | 52 | 1,92 | 1,79 | 578.73 |
| оксид углерода | 9,31 | 0,6 | 1,92 | 1,46 | 17.86 |
| бенз(а)пирен | 0,000003 | 2049801 | 1,92 | 1,79 | 24.77 |
| углеводороды (по бензину) | 25,99 | 5 | 1,92 | 1,79 | 446,57 |
| Итого | 38,13 |  |  |  | 1067.93 |

## 8.3.  Мероприятия по защите от шума и вибраций

Шумовые или вибрационные воздействия объекта могут рассматриваться как энергетическое загрязнение окружающей среды, в частности, атмосферы. Основным отличием шумовых воздействий от выбросов загрязняющих веществ является влияние на окружающую среду звуковых колебаний, передаваемых через воздух или твердые тела (поверхность земли).

Через Абадзехское сельское поселение проходит железная дорога. В настоящее время часть существующей жилой застройки располагается на расстоянии около 20 м железной дороги. Для снижения уровня шума необходимо устройство шумозащитных экранов. Проектируемая жилая застройка располагается на расстоянии не менее 50 м. В соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СНиП II-12-77, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено. Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 50м.

Основными мероприятиями по снижению шума от движущихся средств транспорта является магистрализация уличной сети и организация движения, позволяющие сконцентрировать транспортные потоки по основным магистралям и избежать большого числа перекрестков.

Допустимые уровни звукового давления, допустимые эквивалентные и максимальные уровни звука на территории жилой застройки принимаются по таблице 1 СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».

Таблица 8.3.1 - Допустимые уровни звукового давления на территории жилой застройки

| Наименование территории | Уровень звукового давления (эквивалентный уровень звукового давления) L, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц | Уровень звука, LA, дБА | Максимальный уровень звука, LAмакс, дБА |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| Территории, непосредственно прилегающие к зданиям школ, детских дошкольных учреждений, площадки отдыха микрорайона и групп жилых домов | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 | 70 |

В целях шумопоглощения проектом предусмотрено озеленение вдоль улиц и остекление окон домов стеклопакетами заводского изготовления, обеспечивающими достаточное шумопоглощение. Зеленые насаждения в жилых районах играют большую роль в борьбе с шумом. Располагаемые между источниками шума и жилыми домами, участками для отдыха и спорта зеленые насаждения снижают уровень шума на 5-10%. Кроны лиственных деревьев поглощают до 26% падающей на них звуковой энергии. Хорошо развитые кустарниковые и древесные породы с густой кроной на участке шириной в 30-40 м могут снижать уровни шума на 17-23 дБА, а небольшие скверы и внутриквартальные посадки с редкими деревьями на 4-7 дБА. Проектные решения по озеленению территории описаны в п.7.5.1.2.

## 8.4  Защита от воздействия электромагнитных полей

Для защиты жилых территорий от воздействия электромагнитных полей, а также при установлении размеров санитарно-защитной зоны (C33) электромагнитных излучателей необходимо руководствоваться «Временными санитарными нормами и правилами защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых радиотехническими объектами» № 2963-84.

При размещении радиотелевизионных и радиолокационных станций уровень электромагнитной энергии в жилой застройке, а также на территории, предназначенной для перспективного градостроительного освоения в районах действующих радиолокационных станций, при круглосуточном непрерывном излучении и при импульсном излучении не должен превышать установленных санитарных нормативов.

Оценка воздействия электромагнитного поля предусматривает два вида источников - электромагнитные поля радиоизлучений и поля промышленной частоты 50 Гц.

К объектам электромагнитных излучений промышленной частоты 50 Гц относятся линии электропередач. Размеры санитарно-защитных зон по отношению к жилой застройке в этом случае предусматриваются соответствующими нормативными документами. Согласно «Правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В» охранные зоны электрических сетей устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии для ВЛ 35 кВ – 15 м.

Среди коллективных мер защиты на первый план выступает ряд предварительных мероприятий, проводимых на этапах проектирования энергопередающих устройств. Это недопущение размещения жилой застройки в непосредственной близости от ЛЭП, где уровни интенсивности ЭП превышают предельно допустимые для населения, определение зон недопустимого пребывания населения, а также предупреждение их случайного попадания в эти зоны.

Основной принцип защиты здоровья населения от электромагнитного излучения ЛЭП состоит в установлении санитарно-защитных зон для линий электропередачи и снижении напряженности электрического излучения в жилых зданиях и в местах возможного продолжительного пребывания людей путем применения защитных экранов.

В пределах санитарно-защитной зоны ЛЭП запрещается:

•  размещать жилые и общественные здания и сооружения;

•  устраивать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта;

•  размещать предприятия по обслуживанию автомобилей и склады нефти и нефтепродуктов;

•  производить операции с горючим, выполнять ремонт машин и механизмов.

Территории санитарно-защитных зон разрешается использовать как сельскохозяйственные угодья, однако рекомендуется выращивать на них культуры, не требующие ручного труда. На приусадебных участках или других местах пребывания людей напряженность поля промышленной частоты может быть снижена путем установления защитных экранов, например это железобетонные, металлические заборы, тросовые экраны, деревья или кустарники высотой не менее 2 м.

Одним из немаловажных мероприятий по защите населения от ЭМИ является организация специальных проходов для людей, транспортной техники под высоковольтными линиями электропередач.

## 8.5  Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения

### 8.5.1  Воздействие проектируемого объекта на состояние поверхностных и подземных вод

Уровень воздействия проектируемого объекта на состояние поверхностных и подземных вод определяется его режимом водопотребления и водоотведения.

Загрязняющие вещества в водные объекты от проектируемого объекта могут поступать через выпуски сточных вод, в результате утечек из линий коммуникаций, с осадками из атмосферы, при смыве минеральных веществ с территории и т.п. Наибольший вклад в загрязнение поверхностных водных источников вносит сброс сточных вод и смыв загрязняющих веществ с прилегающей к водному объекту территории. Уровень воздействия объекта на состояние поверхностных вод - приемника стоков зависит от наличия и технических характеристик применяемых очистных сооружений.

Абадзехское сельское поселение располагается по берегам реки Белой.

Питание реки смешанное, основным источником питания являются атмосферные осадки, дающие до 90% годового стока.

Подъем уровня обычно начинается в марте-апреле – это начало весеннего паводка. Максимальный подъем уровня воды отмечается в мае-июне, после чего до сентября идет постепенный спад воды. В октябре наступает осенний паводок, после чего уровень быстро снижается до зимнего половодья.

На р. Белой расположен ряд населенных пунктов, колхозы, совхозы, леспромхозы и предприятия, которые сбрасывают в нее неочищенные сточные воды. Расположенные вблизи реки навозохранилища, свалки и неорганизованные места водопоя и купания животных являются также причиной ее загрязнения, особенно в паводковый период, когда по данным ФГУЗ ЦГиЭ в Республике Адыгея, значительно ухудшаются физико-химические и бактериальные показатели воды.

По данным Краснодарской комплексной лаборатории метеослужбы, за последний год  в  р. Белой сохраняются высокие фоновые загрязнения медью (превышение ПДК  в  2–3 раза), железом (до 20 ПДК) и нефтепродуктами (до 4 ПДК) ниже г. Майкопа. Очистными сооружениями г. Майкопа превышены нормативы ПДС по аммонийному азоту  в  6 раз, по фосфатам –  в  7,2 раза, по нефтепродуктам –  в  2,4 раза, по меди –  в  2 раза, железу – 6,4 раза.  В  р. Белую сброшено 40 200 тыс. куб. м недостаточно очищенных стоков. Все это ведет к загрязнению поверхностных вод р. Белой.

Отсутствие финансовых средств не позволяет внедрять передовые методы и технологии биологической и механической очистки; дополнительно вводить новые мощности, содержать штат по обслуживанию очистных сооружений и контролю за качеством очистки. До настоящего времени ливневые и дренажные воды сбрасываются в реки без очистки. Отсутствует канализационная система с локальными очистными сооружениями на ряде предприятий, которые проектировались и строились в прошлом столетии. Значительная часть загрязняющих веществ попадает в реку с прилегающих сельскохозяйственных угодий, где используются ядохимикаты. Негативное влияние на качество воды в реке оказывает заиление и зарастание русла реки и как следствие – ее заболачиваемость. Река практически потеряла свою естественную способность к самоочищению.

### 8.5.2  Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод при эксплуатации проектируемых объектов аналогичны мероприятиям по охране земельных ресурсов (п.2).

Для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения засорения и загрязнения устанавливаются водоохранные зоны. В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы. В прибрежных защитных полосах водоохранных зон допускается размещение объектов водоснабжения, рекреации, водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений. В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации №74-ФЗ от 3 июня 2006 года установлены минимальные размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Для реки Белой (длина реки 273 км) – 200м водоохранная зона и 50 м защитная прибрежная полоса. Для прудов – 50 м водоохранная зона и 50 м – прибрежная защитная полоса.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды (ФЗ №74 ст.65).

Минимальная ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас с/х животных и организация для них летних лагерей.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы р. Белой составляет 20 м.

Таблица 8.5.3.1 – Масса сброса загрязняющих веществ с неорганизованным стоком в пределах допустимых нормативов в период строительства

| Наименование загрязняющих веществ | Допустимая концентрация, мг/л | Масса сброса загрязняющих веществ, т |
| --- | --- | --- |
|  | Дождевые воды | Талые воды | Дождевые воды | Талые воды | всего |
| Взвешенные вещества | 250 | 3500 | 269,63 | 12414,72 | 12684,35 |
| Нефтепродукты | 10 | 30 | 10,79 | 106,41 | 117,20 |
| БПК | 30 | 90 | 32,36 | 319,24 | 351,59 |
| ХПК | 100 | 250 | 107,85 | 886,77 | 994,62 |
| Сульфаты | 100 | 500 | 107,85 | 1773,53 | 1881,38 |
| Хлориды | 200 | 1500 | 215,70 | 5320,60 | 5536,30 |
| Азот аммонийный | 2 | 4,3 | 2,16 | 15,25 | 17,41 |
| Азот общий | 4,9 | 10,5 | 5,28 | 37,24 | 42,53 |
| Нитраты (по азоту) | 0,08 | 0,17 | 0,09 | 0,60 | 0,69 |
| Нитриты (по азоту) | 0,08 | 0,17 | 0,09 | 0,60 | 0,69 |
| Кальций | 43 | 113 | 46,38 | 400,82 | 447,19 |
| Магний | 8 | 14 | 8,63 | 49,66 | 58,29 |
| Железо общее | 0,3 | 1,7 | 0,32 | 6,03 | 6,35 |
| Медь | 0,02 | 0,076 | 0,02 | 0,27 | 0,29 |
| Никель | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | 0,08 |
| Цинк | 0,3 | 0,55 | 0,32 | 1,95 | 2,27 |
| Фосфор общий | 1,08 | 1,08 | 1,16 | 3,83 | 5,00 |
| Итого: |  |  |  |  | 22146,22 |

Таблица 8.5.3.2 – Масса сброса загрязняющих веществ с неорганизованным стоком в пределах, установленных лимитов в период строительства

| Наименование загрязняющих веществ | Допустимая концентрация, мг/л | Масса загрязнений, т |
| --- | --- | --- |
|  | Тало-дождевой сток |
| Взвешенные вещества | 6000 | 27753,39 |
| Нефтепродукты | 90 | 416,30 |
| БПК | 210 | 971,37 |
| ХПК | 500 | 2312,78 |
| ИТОГО: |  | 31453,85 |

Таблица 8.5.3.3 – Ущерб поверхностным источникам при строительстве объектов

| Наименование загрязняющих веществ | Допустимые сбросы загрязняющих веществ | Сбросы загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов |
| --- | --- | --- |
|  | Норматив платы, руб./т | Масса загрязняющих веществ | Коэффициент индексации платы | Сумма ущерба, руб. | Норматив платы, руб./т | Масса загрязняющих веществ | Коэффициент индексации платы | Сумма ущерба, руб. |
| Взвешенные вещества | 366 | 12684,3 | 1,79 | 8310024,0 | 1830 | 15069,0 | 1,79 | 49361674 |
| Нефтепродукты | 5510 | 117,2 | 1,79 | 1155901,6 | 27550 | 299,1 | 1,79 | 14750163 |
| БПК | 91 | 351,6 | 1,79 | 57270,6 | 455 | 619,8 | 1,79 | 504778 |
| ХПК | - | 994,6 |  |  | - | 1318,2 |  |  |
| Сульфаты | 2,8 | 1881,4 | 1,46 | 7691,1 |  |  |  |  |
| Хлориды | 0,9 | 5536,3 | 1,79 | 8919,0 |  |  |  |  |
| Азот аммонийный | 551 | 17,4 | 1,46 | 14005,1 |  |  |  |  |
| Азот общий | - | 42,5 |  |  |  |  |  |  |
| Нитраты (по N2) | 6,9 | 0,7 | 1,46 | 6,9 |  |  |  |  |
| Нитриты (по N2) | 3444 | 0,7 | 1,46 | 3465,9 |  |  |  |  |
| Кальций | 1,2 | 447,2 | 1,79 | 960,6 |  |  |  |  |
| Магний | 6,9 | 58,3 | 1,46 | 587,2 |  |  |  |  |
| Железо общее | 2755 | 6,4 | 1,46 | 25555,9 |  |  |  |  |
| Медь | 275481 | 0,3 | 1,79 | 143567,7 |  |  |  |  |
| Никель | 27548 | 0,1 | 1,79 | 4030,0 |  |  |  |  |
| Цинк | 27548 | 2,3 | 1,79 | 112154,5 |  |  |  |  |
| Фосфор общий | 1378 | 5,0 | 1,79 | 12322,3 |  |  |  |  |
| Итого: |  | 22146,2 |  | 9856462 |  | 17306,1 |  | 64616616 |

## 8.6  Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов производства и потребления

Одной из наиболее важных проблем является утилизация твердых бытовых отходов (ТБО). На территории Абадзехского сельского поселения отсутствует специализированная организация по сбору, вывозу и утилизации ТБО. В настоящее время вывоз ТБО осуществляется ООО «Транс Сервис», расположенный в г. Майкопе. Полигон для утилизации ТБО на территории данного поселения так же отсутствует. При этом накопление отходов составляет более 1300 м3 в год. Планово регулярной системой санитарной очистки охвачено 100% населения.

Твердые бытовые отходы:

- должны храниться в специальных металлических контейнерах, установленных на площадках с твердым покрытием, желательно огороженных с 3-х сторон сплошным ограждением;

- площадка должны располагаться не ближе 25 м от жилья;

- вывоз должен осуществляться своевременно согласно договору, заключенному со специализированной организацией по вывозу отходов;

- в жилых массивах также допускается сбор отходов ежедневно в мусоровоз.

Не допускается:

- переполнение контейнеров;

- поступление в контейнеры отходов 1 и 2 классов опасности;

-

- сжигание ТБО на пром. площадках, особенно вблизи жилых домов;

- хранение ТБО в открытых контейнерах более 1 недели, а в летнее время более 2-х дней.

9.  Основные факторы риска. Мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий.

Основные цели

1. Понимание риска и последующее его уменьшение до допустимого уровня

2. Готовность территории в случае ЧС ликвидировать бедствие в кратчайшие сроки собственными силами и средствами

3. Устойчивая безопасность урбанизированных и производственных территорий путем заблаговременного территориального планирования и надежного строительства (реализация инженерного подхода).

Целью мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций является максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения.

В проекте предусмотрены мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций, повышению надежности и безопасности функционирования территории в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, техногенных аварий и катастроф.

9.1 Определение потенциальных опасностей на территории Абадзехского сельского поселения

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций на территории поселения могут быть:

- Негативные природные явления:

- инженерно – геологические процессы и явления

- метеорологические явления

- пожарная опасность

- Аварии на потенциально опасных объектах

- Аварии на транспорте

- Радиационная опасность

- Биолого – социальные опасности

9.2 Мероприятия по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций природного характера

Возможные чрезвычайные ситуации природного характера

Основными факторами возникновения ЧС природного характера  являются инженерно – геологические и климатические особенности поселения, а также антропогенная деятельность человека, стимулирующая развитие некоторых видов ЧС природного характера.

Для территории поселения характерно проявление следующих природных опасностей:

1. Гидрологические процессы и явления:

- затопление паводковыми водами 1% обеспеченности

- подтопление территории в период весеннего половодья на малых реках

2. Метеорологические явления:

- крупный град – диаметр градин  от 20 до 30 мм

- сильные  ливневые осадки

- грозы

- сильный ветер (ураган);

- дефляционные процессы («пыльные бури»)

3. Инженерно – геологические:

- оползни

- речная эрозия, подработка берегов

- землетрясения до 8 баллов

4. Пожарная опасность:

- лесные пожары

- степные пожары

Защита от затоплений паводковыми водами и подтопления дождевыми и талыми склоновыми водами

Гидрографическая сеть Абадзехского сельского поселения представлена рекой Белой. Ливневые дожди, таяние снегов в горах в весенне-летний период способствуют паводку на реке. В отличие от половодья паводки характеризуются интенсивным сравнительно кратковременным увеличением расходов и уровней воды. Естественными причинами возникновения их являются: выпадение затяжных дождей и ливней, интенсивное снеготаяние во время оттепелей, заторы и зажоры льда. Нередко паводки проходят один за другим, пиками и волнами и соответствуют количеству ливней и обложных дождей: минимум приходится на реки высокогорной области, максимум - на реки предгорий. На средних и нижних участках главных рек общее число паводочных волн возрастает за счет поступления паводочного стока притоков.

Поскольку интенсивность выпадения дождей значительно выше интенсивности снеготаяния, то приращение расходов воды при дождевых паводках происходит гораздо резче, чем в период половодья. Подъем паводочной волны длится от нескольких часов на малых реках до 5 суток на средних и больших. Пик половодья обычно проходится на конец мая - начало июня. В последние годы угроза реализации паводка участилась.

Возникновению зимних паводков способствует образование зажоров и заторов льда. Зажоры, как правило, возникают во время похолоданий, следующих за оттепелями. При этом, если температура воды понижается хотя бы на сотую долю градуса ниже нуля, в руслах рек возникает внутриводный и донный лед, который, всплывая на поверхность, образует рыхлые скопления шуги. Продвигаясь вниз по течению, шуговые массы задерживаются в местах, характеризующихся повышенной извилистостью, наличием островов и крупных побочней.

Под наводнением понимается затопление водой прилегающей к водоему местности, которое причиняет материальный ущерб, наносит урон здоровью населения или приводит к гибели людей. Для снижения материального ущерба и повышения безопасности населения необходимо проведение заблаговременного краткосрочного прогнозирования возможных последствий наводнения (за 12 – 15 дней до наступления предсказываемого явления).

Возможной причиной наводнений на реке являются многочисленные перегораживающие сооружения выше по течению : плотины, мосты, трубы-переезды, которые не обеспечивают пропуск расчетных максимальных расходов и создают постоянный подпор для вышележащего участка водотока. Из-за неблагополучного технического состояния многие перегораживающие сооружения нуждаются в реконструкции. Многие существующие автодорожные мосты существенно стесняют поток, что в условиях пропуска высоких паводков приводит к подпору воды выше моста с угрозой затопления прилегающих территорий. Большинство труб-переездов построено таким образом, что создают постоянный подпор уровней воды и не способны пропустить расчетные максимальные расходы.

Мероприятия и предложения по защите:

На основе прогнозных  данных возможной обстановки в зоне затопления в поселении создано формирование для проведения спасательных и ликвидации последствий наводнения, способное:

- провести разведку зоны затопления;

- провести спасение пострадавшего населения;

- организовать строительство пунктов посадки и высадки пострадавшего населения со всех видов транспорта; организовать восстановление автомобильных дорог и железнодорожных магистралей;

- организовать восстановление поврежденных и строительство (оборудование) новых мостов;

- организовать восстановление поврежденных и строительство новых защитных дамб;

- организовать восстановление коммунально-энергетических сетей и линий связи;

- организовать спасение выжившего и захоронение погибшего скота.

В поселении определены стационарные пункты временного размещения населения, эвакуируемого из зоны затопления. Для снижения ущерба от паводковых вод на территории поселения по берегам реки Белой построены  дамбы, обустроены нагорные канавы.

В состав средств инженерной защиты от затопления могут входить: дамбы обвалования, дренажи, дренажные и водосбросные сети, нагорные водосбросные каналы, быстротоки и перепады, трубопроводы и насосные станции.

В зависимости от природных и гидрогеологических условий защищаемой территории системы инженерной защиты могут включать несколько вышеуказанных сооружений либо отдельные сооружения.

Защита от оползней и речной эрозии.

По типу руслового процесса р. Белая на проектируемой территории  - горно-предгорная река с интенсивным движением донных наносов в условиях перегрузки потока наносами. В образовании речных наносов основная роль принадлежит процессам физического выветривания, денудации и эрозии. Река характеризуется распластанным руслом, по которому в паводочный период перемещаются наносы, обсыхающие в период межени и создающие многорукавный облик русла.

В пределах проектируемой территории возможно развитие  береговой эрозии:  размытие вогнутых берегов и отложение наносов на выпуклых берегах.

Проектом предусматриваются мероприятия по берегоукреплению выпуклых участков правого берега реки.

Оползни - это скользящие смещения масс горных пород вниз по склону, возникающие из-за нарушения равновесия, вызываемого различными причинами (подмывом пород водой, ослаблением их прочности вследствие выветривания или переувлажнения осадками и склоновыми водами,  неразумной хозяйственной деятельностью человека и др.). Оползни могут быть на всех склонах с крутизной 20° и более и в любое время года. Они различаются не только скоростью смещения пород (медленные, средние и быстрые), но и своими масштабами. Скорость медленных смещений пород составляет несколько десятков сантиметров в год, средних - несколько метров в час или в сутки и быстрых - десятки километров в час и более. К быстрым смещениям относятся оползни-потоки, когда твердый материал смешивается с водой, а также снежные и снежно-каменные лавины. Следует подчеркнуть, что только быстрые оползни могут стать причиной катастроф с человеческими жертвами.

На крутом склоне в восточной части ст.Абадзехская  возможно образование оползней  в районе улицы Восточная и ул. Полевая. Генеральным планом  предлагаются противооползневые мероприятия на данной территории: не допускать подрезки склона у основания, укрепление и пригрузка склона, посадка древесной растительности.

Возможные риски оползневых явлений:

-ст. Абадзехская

Автодорога  Абадзехская-Каменномостский и внутрипоселковой ЛЭП 04 кВ. Угроза 3 домам-10чел. по ул. Телеграфной, Интернациональной; - Слабая деформация полотна а/д Абадзехская-Новосвободная на двух участках, общая протяженность около 350м;

-Автодорога Гузерипль-Майкоп

Угроза полотну автодороги Гузерипль-Каменномостский, обвал объемом 600-800м3 .

Защита от подтопления территории сельского поселения.

На территории Абадзехского сельского поселения рисков подтопления нет. Это связано с возвышенным положением рельефа. ЧС с риском опдтопления не прогнозируется.

Мероприятия по защите территории от экстремальных метеорологических явлений

На проектируемой территории возможны шквалисто – смерчевое усиление ветра  ( порывы свыше 32м/сек), повторяющиеся с частотой 10-4. Размер вероятной зоны ЧС может достигнуть 1200км2,  возможная численность населения в зоне ЧС с нарушением условий жизнедеятельности может составить 6,7 тыс. человек. В зависимости от степени разрушения зданий определяются потери населения, согласно «Сборнику методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РС ЧС», приложение №4.

Таблица 9.1  Прогноз степени разрушения зданий и сооружений

| Номер по порядку | Типы конструктивных решений здания, сооружений и оборудования | Степень разрушения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Скорость ветра, м/с | Степень разрушения |
|  |  |  | Характеристика степени разрушения в зависимости от скорости ветра |
| 1 | Малоэтажные здания и сооружения в жилой застройке | 20-25 | Разрушение наименее прочных конструктивных зданий и сооружений: заполнений дверных и оконных проемов; небольшие трещины в стенах, откалывание штукатурки, падение кровельных элементов. |
|  |  | 25-40 | Разрушение кровли, большие и глубокие трещины в стенах, разрушение оконных и дверных заполнений, появление трещин в стенах |
| 2 | Сооружения павильонного типа | 25-35 | Разрушение наименее прочных конструктивных сооружений: заполнений дверных и оконных проемов; небольшие сгибы, падение кровельных элементов или падение отдельных частей |
| 3 | Открытые плоскостные сооружения | 15-20 | Разрушение наименее прочных конструктивных сооружений, части оборудования, падение отдельных частей ограждающих конструкций |
| 4 | Легкие складские навесы с металлическим каркасом и шиферной кровлей | 15-20 | Разрушение наименее прочных конструктивных зданий и сооружений, падение кровельных элементов, падение отдельных частей, возможен срыв навесов зданий |
| 5 | Насосные станции | 20-25 | Разрушение перегородок, кровли, части оборудования, разрушение дверных заполнений |
|  |  | 30-40 | Повреждение оборудования, пультов управления, разрыв водоводов |
| 6 | Открытые распределительные устройства (110КВ) | 20-25 | Деформация отдельных деталей, электропроводки, изоляторов, приборов автоматики |
|  |  | 25-35 | Повреждение оборудования, обрыв проводов и рычагов управления, разрушение изоляторов |
| 7 | Трубопроводы наземные | 35-45 | Разрывы стыковых соединений, частичное повреждение КИП |
| 8 | Воздушные линии электропередач | 20-30 | Разрывы стыковых соединений, частичное повреждение и провисание сети линии электропередач |
|  |  | 30-45 | Разрыв сети, сильные повреждения арматуры, падение и деформация опор |
| 9 | Кабельные наземные линии связи | 20-25 | Разрывы стыковых соединений, частичное повреждение КИП и провисание сети линии связи |
|  |  | 25-35 | Разрыв сети, падение и деформация опор, повреждение КИП |

На основании данных по степени разрушения, приведенных в методических указаниях,  людские потери могут составить (определяются методом интерполирования): при слабых разрушениях (при скорости ветра 25 м/с): общие потери – 4,8%, безвозвратные – 0%,  санитарные – 4,8% ( от общего числа населения в зоне ЧС).

При средних разрушениях (при скорости ветра 35 м/с,)  - общие – 20,5%, безвозвратные – 5,5%, санитарные - 15% .

Грозы и град являются одним из наиболее опасных явлений природы. В годовом цикле число дней с грозой увеличивается от весны к лету и уменьшается к осени. Молнии могут вызвать пожары на территории населённого пункта и нарушить работу  систем электроснабжения.

При крупном граде – диаметр градин 20-40 мм (частота наступления ЧС –   10-3) , размер зоны стихийного бедствия может составить1400 км2. Как правило, град выпадает из мощных кучево-дождевых облаков при грозе и ливне. Разряды атмосферного электричества способны вызвать взрывы, пожары и разрушения сооружений.

Выпадение града приводит к поразительным разрушениям. «Градовые дорожки» достигают в длину 50-60км, в ширину – 10км, но обычно они в 5-10раз меньше. Весьма тяжелые повреждения град наносит посевам.

Обледенения (гололедно-изморозевые отложения), возникающие в холодный период года, способствуют появлению отложений льда на деталях сооружений, проводах воздушных линий связи и электропередач, на ветвях и стволах деревьев.

Из всех видов обледенения наиболее частым является гололед. При выпадении дождя на промороженную землю и при намокании и последующем замерзании  поверхности снежного покрова образуются ледяные корки, называемые гололедицей. Для образования гололеда характерен интервал температур от 0 до минус 5 оС и скорость ветра от 1 до 9 м/с, а для изморози температура воздуха колеблется от минус 5 до минус 10 оС при скорости ветра от 0 до 5 м/с. Чаще всего гололедно-изморозевые отложения образуются при восточных ветрах. Вес гололедных корок может превышать 10кг/м (до 35кг/м). Такая нагрузка разрушительна для большинства проводных линий и многих мачт. Повторяемость гололеда наиболее высока у водных поверхностей и достигает более 10-ти дней в году.

Налипание мокрого снега наиболее опасно для линий связи и электропередач, происходит при снегопадах и температуре воздуха в диапазоне от 00 до +30С и ветре 10-20м/с. Диаметр отложения снега на проводах достигает 20см, вес 2-4кг на 1м. Провода рвутся не столько под тяжестью снега и льда, сколько от ветровой нагрузки. На полотне автомобильных дорог в таких условиях образуется скользкий снежный накат, парализующий движение почти так же, как гололедная корка.

Для района характерны пыльные бури (3 дня в году). Во время снежных и пыльных бурь и других стихийных бедствиях покидать помещение можно только в случаях острой необходимости и только в составе группы. При этом маршрут движения и время возвращения обязательно надо сообщать родственникам или соседям.

Мероприятия по защите:

Для уменьшения потерь от воздействия опасных стихийных природных бедствий большое значение имеет своевременный прогноз и оповещение населения об их приближении. В Республике создана территориальная система централизованного оповещения населения республики, которая  находиться в режиме постоянной готовности к передаче сигналов и информации и обеспечивает автоматизированное включение оконечных средств оповещения. Организационно-технический принцип построения территориальной системы централизованного оповещения населения состоит в том, что сигналы оповещения по аппаратуре оповещения передаются во все районы республики: на узлы связи и районные отделы внутренних дел. Технической основой территориальной системы централизованного оповещения населения республики является аппаратура оповещения П-160, электросирены, а также сети связи и проводного вещания.

Для оповещения и информирования населения используются радиотрансляционные сети и радиовещательные станции, государственная теле-радиокомпания Республики Адыгея, а также объектовые сети вещания. Речевая информация передается населению с перерывом программ вещания, в двух  или трехратном повторении речевого сообщения. Передача информации осуществляется дикторами, способом прямой передачи с рабочего места оперативного дежурного Главного управления МЧС России по Республике Адыгея, а также передачи магнитной записи заранее заготовленных текстов. Для привлечения внимания населения перед передаваемыми речевыми сообщениями, включаются электросирены, подавая команду "Внимание всем".

Оповещение сельского населения, не охваченного техническими средствами централизованного оповещения, осуществляется с использованием мобильных средств оповещения - автомобилями МВД с установленными на них средствами громкоговорящей связи и по сети местного приводного вещания.

При внезапном возникновении природных стихийных бедствий следует предусматривать вывоз людей с доставкой до места жительства.

Прекращают работу на открытой местности и высоте. Сводят до минимума выход транспорта на маршрут.

При получении угрожающего прогноза приводят в готовность силы и средства, предназначенные для проведения аварийно-спасательных работ.

Вторичным последствием стихийных бедствий является возникновение ЧС (пожары, взрывы) в жилых зданиях, на территории промышленных предприятий и общественных учреждений. При пожаре необходимо по телефону подать сигнал тревоги в пожарную часть, организовать тушение пожара средствами первичного пожаротушения и обесточить оборудование.

При утечке газа пользование открытым огнем во время и после стихийного бедствия может вызвать взрыв, поэтому необходимо проветрить помещение и прекратить утечку газа. Пользоваться электрическими приборами можно только после просушки  и проверки.

Для борьбы с дефляцией (пыльными бурями) необходимо использовать лесомелиоративные мероприятия  и проводить организационно – хозяйственные работы, связанные с рациональным использованием угодий.

Эффективным рычагом уменьшения деградационных процессов, стабилизации плодородия почв и повышения урожайности сельскохозяйственных культур считаются защитные лесонасаждения, обладающие многофункциональными свойствами. Наиболее важным является их ветроломный и водорегулирующий эффект. Снижая скорость ветра, лесные полосы существенно ослабляют разрушающее воздействие воздушных потоков на почву, чем снижается дефляционный процесс, а размещенные вокруг водоемов — ослабляют волновой процесс и, тем самым, упреждают размыв их берегов. Не менее значимым для сохранения плодородия почв является их водорегулирующий эффект. Формируя мощную лесную подстилку, густой подлесок из кустарников, значительно повышая скважность почв, они способны снизить и перевести внутрь грунта огромное количество воды. Это свойство леса используется для снижения водной эрозии. Армирующая способность мощной корневой системы деревьев и кустарников используется для закрепления оврагов, берегов балок и рек, горных склонов и других. Одновременно под лесополосами и на прилегающих полях значительно снижается глубина залегания грунтовых вод. Наиболее глубокие изменения происходят в самих лесных полосах и особенно во взрослых. Наряду с увеличением гумуса, с приближением к лесным полосам, повышаются валовое содержание в почве основных питательных веществ. В поселениях со снежной зимой четко выражено рассоляющее действие лесополос. Таким образом, полезащитные лесные полосы являются мощным резервом стабилизации плодородия почв, создания благоприятного микроклимата на агроценозах и повышения урожайности сельскохозяйственных культур. В этой связи защитному лесоразведению должно уделяться пристальное внимание.

Мероприятия по молниезащите.  Молниезащита – комплекс защитных устройств, предназначенных для обеспечения безопасности людей, сохранности зданий и сооружений, оборудования и материалов от разрядов молний.

Выбор молниезащиты зависит от назначения здания, интенсивности грозовой деятельности и ожидаемого числа поражений в год. Здания защищаются от прямых ударов молний молниеотводами. Молниеотводы состоят из молниеприемников (воспринимающих на себя разряд молнии), заземлителей (для отвода разряда в землю) и токоотводов, соединяющих молниеприемники с заземлителями. Для защиты телеантенны и радиотрансляционных стоек от атмосферных разрядов предусмотрено устройство молниеотводов в жилых, общественных зданиях и на промышленных объектах, состоящего из стальной шины, соединяющей телеантенну и радио стойку с заземлителями. Шина прокладывается по покрытию кровли скрыто. Спуск шины к заземлителю в основном осуществляется по фасаду. Все соединения молниеотвода производятся на сварке. Молниеотвод покрывается битумом 2 раза. Для заземлителей используется арматурная сталь, забиваемая в землю на глубину 5,5м, с разносом 5м. Заземлители соединяются между собой стальной полосой. Конец полосы заземлителя приваривается к шине, проложенной по фасаду.

Все нетоковедущие металлические части электрооборудования (каркасы щитов, стальные трубы электропроводки и т.д.), подлежат заземлению путем металлического соединения с нулевым проводом сети.

Металлические корпуса ванн должны иметь соединения с трубами водопровода для выравнивания потенциала между водопроводной трубой и корпусом ванны при неисправности электропроводки (см. сантехнический раздел).

При вводе в жилые и общественные здания и сооружения выполнить повторное заземление нулевого провода ВРЩ.

В жилых и общественные здания и сооружениях предусмотрена система выравнивания потенциалов путем следующих выводящих частей:

- основной магистральный защитный проводник;

- основной магистральный заземляющий проводник;

- стальные трубы коммуникаций;

- металлические части строительных конструкций.

При строительстве сооружений должна быть выполнена молниезащита и заземление телефонных, электросиренных, телевизионных и радиотрансляционных кабелей.

9.3 Защита от природных пожаров

Зоной пожара называют территорию, в пределах которой в результате стихийных бедствий, аварий или катастроф, неосторожных действий людей возникают и распространяются пожары.

Степные пожары имеют вид перемещающейся кромки огня. Лесные пожары могут быть низовые (при котором горят почвенный покров и опавшие листья, обгорают корни деревьев и кора) и верховые (распространение огня по кронам деревьев со скоростью 25км/час).

На территории Абадзехского сельского поселения  располагаются леса лесного фонда. Леса относятся к 3-4 классу пожарной опасности по лесорастительным условиям. Основными причинами возникновения лесных пожаров являются неосторожное обращение населения с огнем в лесу, выжигание пожнивных остатков сельскохозяйственных культур и сенокосов.

Мероприятия и предложения по защите:

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются следующие меры:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек, устройство противопожарных разрывов;

- создание систем предупреждения и тушения лесных пожаров;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

До начала пожароопасного периода разрабатывается оперативный план борьбы с лесными пожарами в зоне деятельности лесхоза. Имеющаяся противопожарная техника и оборудование должны быть  полностью подготовлены к работе.

Локализация и тушение лесных пожаров осуществляется силами, средствами и в порядке, определенными оперативным планом тушения лесных пожаров.

В числе иных мер по обеспечению пожарной безопасности лесов особое внимание следует уделить лесопожарной пропаганде и мероприятиям по предупреждению и ограничению распространения лесных пожаров.

В рамках организации и ведения лесопожарной пропаганды наиболее эффективными мероприятиями являются:

- изготовление и установка в наиболее посещаемых местах информационных и предупреждающих аншлагов противопожарной и природоохранной тематики;

- изготовление и распространение листовок и агиток противопожарной и природоохранной тематики;

- публикация статей и призывов лесопожарной и природоохранной тематики в периодической печати, выступления на радио  и телевидении;

- оповещение населения через средства массовой информации о пожарной обстановке в лесах.

Мероприятия по предупреждению и ограничению распространения лесных пожаров включают в себя;

- регулирование состава древостоев при проектировании и проведении лесовосстановительных и лесохозяйственных мероприятий;

- уборка из насаждений сухостойных и суховершинных деревьев;

- создание системы противопожарных барьеров;

- устройство достаточно разветвленной сети лесных дорог;

- устройство пожарных водоемов.

В зону риска возникновения природных пожаров входят следующие

населенные пункты:

- ст. Абадзехская (1332 дома, 3956 чел.).

9.4 Сейсмическая опасность

Во всем мире главной природной угрозой, как наиболее разрушительной и непредсказуемой, считается землетрясения, а в качестве основного объекта  риска рассматриваются урбанизированные территории и особенно большие города. Особое внимание уделяется таким объектам риска внутри поселений, как национальные и культурные ценности, больницы, школы, инженерное обеспечение здания управления, а также объекты потенциально опасные и технически сложные. Развитие урбанизации, деградации окружающей среды ускоряют процессы ущербообразования и  рост риска бедствий.

Ежегодный анализ стихийных бедствий, осуществляемый по всему миру страховой компанией “Munich Re”  наглядно свидетельствует о стабильно растущем  риске стихийных бедствий, в первую очередь, для городских территорий. Такая тенденция сохраняется для всех стран, независимо от степени природной опасности (в т.ч. сейсмичности) и напрямую обусловлена уязвимостью объектов риска. В связи с этим возникает необходимость заблаговременной оценки сейсмического риска, обязательного учета риска и  мероприятий по его регулированию при перспективном социально-экономическом развитии и территориальном планировании.

Территория Республики Адыгея имеет сложное тектоническое строение, ее пересекают крупные сейсмологические разломы и тектонические структуры как интенсивно растущие, так и интенсивно прогибающиеся. Наиболее опасными по данным Государственной компании "Кубаньгеология" в сейсмическом отношении являются четыре зоны, приуроченные к крупным разломам. Первая зона - приурочена к Краснодарскому диагональному разлому, вторая зона приурочена к Белореченскому разлому, третья зона приурочена к Кошехабльскому разлому и четвертая зона приурочена к пересечению Краснодарского и Сочинского разломов. Северная часть Майкопского муниципального района  до ст. Абадзехской и г. Майкоп находятся в пределах Майкопского (Адыгейского) выступа - внешней зоны предгорий, на данном этапе вовлеченного в поднятие.

В соответствии с сейсмическим районированием территории Российской Федерации ОСР  - 97, территория Республики отнесена к сейсмоопасной. Риск угрозы землетрясения интенсивностью 7-8 баллов  - 10-6, интенсивностью 8-9 баллов – 10-9.

Интенсивность сейсмического воздействия предусмотрена на трех уровнях  и отражает вероятность возможного превышения указанных на карте значений сейсмической активности :

- карта А (10%) – сейсмическая опасность для объектов массового строительства – 7баллов,

- карта В  (5%) –  сейсмическая опасность для объектов повышенной ответственности – 8 баллов,

- карта С  (1%) – сейсмическая опасность для особо ответственных   объектов  - 9 баллов (в течении 50 лет).

Указанный показатель относиться к участкам с грунтами  II категории по сейсмическим свойствам. Неблагоприятные особенности геологического строения площадки строительства, сложенной грунтами III категории учитывается повышением интенсивности сейсмичности на 1 балл, начиная с 6 баллов и выше (изменения №5 к СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических поселениях»).

Мероприятия и предложения по защите:

Вероятность разрушительных землетрясений на проектируемой территории мала (1 раз в 100лет). Однако при проектировании и строительстве зданий и сооружений следует соблюдать требования СНиП 2 7-81* с учетом изменения №5 и  руководствоваться территориальными  строительными нормативными документами.

Землетрясения относятся к числу наиболее опасных стихийных бедствий. Внезапность в сочетании с огромной разрушительной силой колебаний земной поверхности часто приводят к большому числу человеческих жертв и значительному материальному ущербу

При этом необходимо отметить, что важный вклад в количество спасенных людей несут предельно сжатые сроки выполнения спасательных работ, так как через сутки после землетрясения 40 % числа пострадавших, получивших тяжелые травматические повреждения, относятся к безвозвратным потерям, через 3 суток - 60 %, а через 6 суток - 95 %. Данная статистика свидетельствует о необходимости как можно быстрее проводить спасательных работ по извлечению людей из завалов. Даже при массовых разрушениях спасательные работы необходимо завершить в течение 5 суток.

Исходя из вышесказанного, для эффективной организации аварийно – спасательных и других неотложных работ (АСДНР) необходимо сразу после воздействия землетрясения оценить объем возможных разрушений, определить состав сил и средств, необходимых для проведения спасательных работ в нормативно отведенные сроки, приступить к их вводу в районы выполнения задач. Затем, по мере поступления данных разведки, уточнить потребное количество сил и средств.

Мониторинг геологической среды, как основа сейсмологических наблюдений на территории Республики Адыгея, осуществляется в общей сети системы сейсмологических наблюдений и прогноза землетрясений Краснодарского края и России в целом. В соответствии с федеральной целевой программой "Развитие Федеральной системы сейсмологических наблюдений и прогноза землетрясений", для решения задач среднесрочного и краткосрочного прогноза землетрясений,  планируется строительство и введение в общую сеть сейсмологических наблюдений 2-х постов с наблюдательными скважинами на территории Республики Адыгея и  8 постов на территории Краснодарского края. Это позволит своевременно получать прогнозы возможных землетрясений, оперативно определять место, время происходящих землетрясений, обеспечивать органы исполнительной власти информацией о землетрясениях и возможных последствиях.

9.5 Мероприятия по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Промышленная безопасность опасных производственных объектов (далее - промышленная безопасность) - состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий;(№ 116 – ФЗ)

Возможные чрезвычайные ситуации техногенного характера

Опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территорий может возникнуть в случае аварии на потенциально – опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества.

Возможными чрезвычайными ситуациями техногенного характера на территории поселения могут быть:

- аварии на потенциально опасных промышленных объектах (ПОО);

- аварии на транспорте

- аварии на на электро- энергетических системах и системах связи

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

Анализ прошедших аварий на ПОО позволяет выделить три основные группы причин их возникновения:

- отказ оборудования в производственном процессе, механическое разрушение элементов оборудования из-за усталостных явлений, разгерметизация оборудования по причине его разрушения от коррозии;

- человеческий фактор: нарушение инструкций по обслуживанию, не соблюдение должностных инструкций, неудовлетворительная организация работ, низкая производственная дисциплина, низкая квалификация персонала, отсутствие контроля над техническим состоянием оборудования, ошибка персонала;

- внешние воздействия природного и техногенного характера.

Зоны ЧС на опасных объектах. Развитие промышленности характеризуется ростом применения опасных технологий. На территории  Абадзехского сельского поселения расположен химически опасный объект (ХОО): «Нефтебаза». На вышеперечисленных ХОО возможны чрезвычайные ситуации техногенного характера, обусловленные выбросом (выливом)  опасных химических веществ при их хранении, транспортировке и обращении в технологическом процессе.

Наиболее опасным сценарием развития ЧС с выбросом (выливом) опасных химических веществ в окружающую среду является: полное разрушение емкостей  с АХОВ → попадание вещества в окружающую среду → формирование облака зараженного воздуха → дрейф облака по направлению ветра в сторону жилых кварталов →  формирование зоны токсического поражения.

Риски возникновения техногенных пожаров на территории поселения:

На территории Абадзехского сельского поселения,в пос.Первомайском расположен ООО «Сириус» Нефтеперерабатывающий завод .

| статистика | Оценка риска возникновения техногенных пожаров |
| --- | --- |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |
| Произошло 9 техн.пожаров | Произошло 7 техн.пожаров | Произошло 6 техн.пожаров | Произошло 8 техн.пожаров | Произошло 9 техн.пожаров | На территории ст. Абадзехская, Новосвободная сохраняется высокая вероятность возникновения техногенных пожаров в жилой зоне. |

Перечень превентивных мероприятий:

1. Поддержание в готовности сил и средств для ликвидации последствий техногенных пожаров.

2. Поддержание на необходимом уровне запасов МФР для ликвидации пожаров.

3. Осуществление контроля над состоянием систем оповещения.

4. Проведение подготовительных мероп-риятий по организации первоочередного  ЖОН.

5. Оповещение  населения о вероятном возникновении пожаров.

Потенциально-опасные объекты на территории Абадзехского сельского поселения:

| № | Наименование потенциально-опасного объекта | Местонахождение ПОО | Ведомственная принадлежность | Вид опасности | Наименование опасного вещества | Количество опасного вещества (т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Сириус» нефтеперерабатывающий завод | Майкопский район, п.Первомайский, т. 5-47-47. | ООО | ПВОО | нефтепродукты | 4 |
| 2 | АЗС | ст. Абадзехская, а/д г. Майкоп- п. Гузерипль | ИП Богус М.А. г.Майкоп,ул. Хаку-рате,644/1 | ПВО | бензин дизтопливо | 75 25 |

Мероприятия по защите от ПОО на территории поселения

В случае аварии на ХОО или транспорте при транспортировке АХОВ производиться экстренный вывоз (вывод) населения за границы распространения облака АХОВ без развертывания сборно-эвакуационных пунктов (СЭП.) Проживающее в непосредственной близости к месту аварии и попадающее в зону действия первичного облака заражения население не эвакуируется, ввиду быстрого распространения облака АХОВ, а укрывается в помещениях с проведением полной герметизации и использует индивидуальные средства защиты.

Для уменьшения негативного воздействия необходимо:

- провести герметизацию помещений:

- закрыть окна, двери и вентиляционные отверстия;

- отключить приточную принудительную вентиляцию;

- по возможности произвести оклеивание щелей;

- хронические больные должны принять соответствующее своей болезни лекарство.

Действия населения по защите: После передачи оповещения «Внимание всем! Химическая опасность» и речевой информации о химической опасности, население и работающий  персонал должны:

- использовать средства индивидуальной защиты: от хлора – противогазы ГП-5,7    или  ватно-марлевые повязки, смоченные 2% раствором питьевой соды;

- от аммиака – противогазы ГП-5,7  с  ДПГ-3, патрон защитной универсальный (ПЗУ), промышленные противогазы К, КВ  или  ватно-марлевые повязки, смоченные 2% раствором лимонной кислоты;

- использовать убежище в режиме фильтровентиляции (для защиты от аммиака – режим полной вентиляции);

- применить антидоты и средства обработки кожи;

- своевременно покинуть зону заражения, двигаясь перпендикулярно направлению ветра;

- после выхода из зоны заражения снять одежду и провести санитарную обработку одежды;

- при нахождении в помещении: загерметизировать его, выключить газ, нагревательные приборы, надеть СИЗ, и слушать информацию штаба ГО ЧС.

Эвакуация населения из зоны ЧС производится перпендикулярно направлению ветра.

Территория АЗС оборудуется первичными средствами пожаротушения. Молниезащита АЗС (II категория) выполняется в соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий и сооружений» РД 34.21.122-В7.

На АЗС необходимо иметь разработанный и утвержденный план локализации аварийных ситуаций (ПЛАС), в котором подробно разработаны:

- основные требования противопожарной безопасности предприятия;

- распределение обязанностей между должностными лицами в ликвидации аварии и порядок их действий;

- пути эвакуации людей из опасной зоны в случае возникновения пожара;

- методы и средства защиты работающих от производственных опасностей;

- дополнительные меры безопасности при эксплуатации предприятия;

- требования безопасности при хранении нефтепродуктов.

Неукоснительное выполнение мероприятий, предусмотренных в ПЛАС, сводит к минимуму возможность возникновения аварийных ситуаций. При возникновении ЧС все работы по перекачки нефтепродуктов прекращаются. Все автоцистерны выводятся с территории на безопасное расстояние . Выводятся все сотрудники, не участвующие в тушении пожара. Место аварии ограждается. Предупреждаются сотрудники соседних предприятий.

План ликвидации аварии на газопроводных сетях  предусматривает следующие действия:

- диспетчер обеспечивает локализацию места аварии, информирует руководство, организует сбор аварийной бригады;

- аварийная бригада немедленно прибывает на место и действует согласно перечню распределения обязанностей.

Проектируемая жилая застройка не представляет опасности для рядом расположенных объектов. Техногенные ЧС на территории проектируемой  застройки   могут возникнуть при нарушении правил пожарной безопасности, нарушения правил хранения автомобилей, нарушения правил технической эксплуатации оборудования и конструкций зданий, при аварии на объектах внутренних инженерных сетей. Согласно статистическим данным, неисправности электрического оборудования и электрических сетей, нарушение требований безопасности при их эксплуатации являются наиболее частой причиной несчастных случаев. Неисправности электрических сетей и электрооборудования, наряду с нарушением правил пожарной безопасности, стоят на первом месте среди причин возникновения ЧС, источником которых являются пожары (280 случаев в год).

Для обеспечения  безаварийной работы коммунальных  систем жизнеобеспечения проектом генерального плана предусмотрена реконструкция и модернизация существующих сетей  и строительство новых ( см. раздел 7.10 данного тома).

Проектом генерального плана при  разработке разделов по развитию инфраструктуры поселения учтены требования нормативных документов по безопасности систем газоснабжения, электроснабжения  и теплоснабжения.

Для обеспечения наружного пожаротушения предусмотрены пожарные гидранты в существующих и проектируемых водопроводных колодцах, установленные по водороводной сети через 150м.

При авариях на системах жизнеобеспечения предусматривается раздача воды для населения в передвижную тару из резервуаров питьевой воды,  через специально оборудованные колодцы, совмещенные с пожарными гидрантам  или с автоцистерн.

Действия населения по защите от пожаров: При пожаре необходимо немедленно покинуть здание. Для эвакуации необходимо использовать основные и запасные выходы и лестницы. На стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться  таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара. У каждого жилого строения в индивидуальном частном секторе должна быть установлена емкость (бочка) с водой или огнетушитель. Указанные строения должны иметь приставную лестницу, достигающую крыши, а на кровле – лестницу, доходящую до конька крыши.

В начале пожара следует его потушить, используя любые средства. Систему энергоснабжения тушить водой нельзя (необходимо ее обесточить). При невозможности потушить пожар следует эвакуироваться. Опасно входить в зону задымления при видимости менее 10 м.

При повреждении здания взрывом входить в него следует с осторожностью, убедившись в отсутствии значительных повреждений перекрытий. После выноса людей из зоны разрушений и пожаров следует немедленно оказать им первую медицинскую помощь (реанимация, покой, тепло).

9.6 Пожарная безопасность

Общие принципы обеспечения пожарной безопасности определены Федеральным законом №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Закон  принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

В проекте  генерального плана поселения учтены требования пожарной безопасности, установлены федеральным законом  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, хранятся, транспортируются, пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - пожаровзрывоопасные объекты), размещаются, в основном,  в промзоне.  На предприятиях разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное Федеральным законом. В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.

В проекте генерального плана  предусмотрено перепрофилирование организаций или отдельного производства для устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаровзрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки.

В проекте приведен перечень мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, предупреждению аварий  и локализации их последствий на газопроводах и объектах, использующие в качестве топлива природный газ. Газопроводы являются опасными производственными объектами, проектирование, строительство и эксплуатация которых  должны осуществляться в соответствии  с требованиями" Общих  правил промышленной безопасности  для  организаций, осуществляющих деятельность  в области промышленной безопасности опасных производственных объектов" (ОПО). ОПО, для обеспечения безопасной  эксплуатации, оснащаются  запорной   арматурой и другим оборудованием, имеющие сертификаты соответствия и разрешения Ростехнадзора на их применения.

Промпредприятия, использующие и хранящие пожаро- и взрывоопасные вещества, имеют лицензии на эксплуатацию, сертификаты соответствия технологического оборудования требованиям  промбезопасности, планы локализации аварий и защиты персонала и планы по предотвращению проникновения на объекты посторонних лиц.

9.7 Противопожарное водоснабжение поселения.

Схема водоснабжения поселения генпланом принята объединенной хозяйственно-питьевой-противопожарной (в соответствии с Федеральным законом №123«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Наружное  противопожарное водоснабжение предусматривается  от наружных водопроводных сетей с пожарными гидрантами, установленными  на сети через 150м; внутреннее пожаротушение обеспечивается от пожарных кранов на сети внутреннего водопровода.

Размещение подразделений пожарной охраны.

В соответствии с федеральным законом  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (статья 76. «Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах») дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений   должна обеспечивать условие: время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать, в сельских поселениях -  20 минут.  На территории Абадзехского сельского поселения нет пожарной части. Поселение обслуживается Тульской ПЧ и Майкопской ПЧ -14. Проектом генерального плана предполагается строительство пожарнйо части в ст.Абадзехская.

9.8 Мероприятия по улучшению  биолого – социальной обстановки

Биолого – социальные опасности.

Для населения Абадзехского сельского поселения остаются опасными в плане возможности возникновения вспышек и эпидемий следующие заболевания: острые кишечные инфекции, ОРВИ, грипп.  Природно-очаговые инфекции являются естественными компонентами экосистем проектируемой территории.  Источники инфекций – сложные комплексы взаимосвязанных и взаимозависимых популяций теплокровных животных, членистоногих и микроорганизмов.  На  территории  существует угроза природно – очаговых и особо опасных инфекционных заболеваний  - холеры, туляремии, сибирской язвы, лептоспироза(1 раз в 4 – 5лет).

Наличие природно-очаговых заболеваний являются факторами экологического риска и возможного возникновения чрезвычайных ситуаций, что необходимо учитывать при хозяйственном и рекреационном использовании территории.

В результате ухудшения качества окружающей среды, воздействия техногенных образований на все без исключения компоненты экосистем возрастает риск возникновения заболеваний населения.

Атмосферный воздух является самой важной жизнеобеспечивающей природной средой  и его загрязнение – мощный постоянно действующий фактор воздействия на человека и его окружающую среду. В системе социально - гигиенического мониторинга оценке качества атмосферного воздуха уделяется пристальное внимание как одному их важнейших звеньев в цепи следственно – причинных связей между неблагоприятными факторами окружающей среды и состоянием здоровья населения. Проектом генерального плана предусмотрен вынос ряда промышленных предприятий из жилой застройки. Высокий уровень выбросов обусловлен более развитым промышленным производством и относительно большим уровнем автомобилизации.

Для улучшения качества атмосферного воздуха на территории необходимо:

- организация санитарно-защитных зон;

- усиление контроля за выбросами на границе санитарно – защитной зоны;

- организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками,

-  внедрение новых технологий на производстве;

-  озеленение санзон.

- совершенствование системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в жилой зоне

-  разработка схем перераспределения транспортных потоков;

-  создание и усиление систем озеленения вокруг транспортных узлов;

-  перевод автотранспорта на экологические виды топлива;

-  ужесточение контроля технического осмотра транспортных средств;

- разработка системы градостроительных и архитектурно – планировочных мероприятий.

Оценка качества воды централизованного хозяйственно – питьевого водоснабжения на здоровье населения. Загрязнение поверхностных и подземных вод, неудовлетворительное качество питьевой воды относятся к наиболее приоритетным проблемам, поскольку практически все водные объекты в той или иной степени загрязнены. Среди главных причин продолжающегося интенсивного загрязнения водных ресурсов - недостаточные темпы реконструкции и строительства очистных сооружений, недостаток локальных очистных сооружений.

Загрязнение питьевой воды обуславливает рост заболеваемости населения, этиологически связанной с неудовлетворительным качеством воды по санитарно – химическим показателям. Обеспечение населения качественной питьевой водой является одним из приоритетных направлений в сфере улучшения социально –биологической обстановки на территории. Генеральным планом предусмотрены  инженерными решениями (строительство и модернизация водопроводных систем, совершенствования технологических процессов водоподготовки, строительство очистных сооружений сточных вод), которые должны сочетаться с рациональным использованием и охраной водных ресурсов водосборных бассейнов.

10.  Этапы реализации Генерального плана. Комплекс первоочередных мероприятий по территориальному планированию.

Мероприятия по реализации Генерального плана разделены на несколько этапов в следующей последовательности:

- первый этап 2011 - 2017;

- второй этап –2018- 2024;

- третий  этап – 2025 – 2030.

11.  Основные  технико-экономические  показатели

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние (на 1.01.2012 | Расчетный срок ( 2029год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га/кв.м. на чел. | 38 703 га | 38 703 га |
| 1.2 | Из общей площади земель: |  |  |  |
| 1.3 | земли населенных пунктов по сельскому поселению |  | 1508га | 1555,1 га |
| 1.4 | земли сельскохозяйственного назначения |  | 9042,8 га | 9027,7 га |
| 1.5 | земли лесного фонда |  | 13028,2 га | 13028,2 га |
| 1.6 | земли промышленности. транспорта, связи, земли обороны и земли иного специального назначения |  | 464 га | 464 га |
| 1.7 | земли водного фонда |  | 240 га | 240 га |
| 1.8 | земли запаса, неиспользуемые |  | 12118 га | 12118 га |
| 1.9 | Земли специального назначения (кладбища) |  | 4 га | 5,9 га |
| Площади населенных пунктов |
| 2.1 | ст.Абадзеховская | га | 595,7 га | 660,3 га |
| 2.2 | пос.Первомайский | га | 120,8 га | 140,2 га |
| 2.3 | пос.Веселый | га | 79,3 га | 79,3 га |
| 2.4 | ст.Севастопольская | га | 323 га | 323 га |
| 2.5 | ст.Новосвободная | га | 385,5 га | 385,5 га |
| Связь |
| 3.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения |  | 100% |
| 3.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | тыс.шт |  | 100% |
| Инженерная подготовка |
| 4.1 | Из общей площади земель населенного пункта территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий | га | 161,47 | - |
| 4.2 | Защита территории от подтопления и затопления | га | 29.30 | - |
| 4.3 | Овраги, нарушенные территории | га | 29,4 га | - |
| 4.4 | Зоны возможного оползнеобразования | га | 29,4 га | - |
| Санитарная очистка территории |
| 5.1 | Объем бытовых отходов, в том числе дифференцированного сбора отходов | м3/год |  | 16979,32 |
| 5.2 | Мусороперерабатывающие заводы | едениц/тыс.т.год |  | Размещение полигона ТБО в комплексе с мусороперерабатывающим заводом в г. Майкопе |
| 5.3 | Усовершенствованные свалки |  | ТБО в г. Майкопе |  |
| Объекты соц.обслуживания |
| 6.1 | ДОУ | га | 3,2 га | 4,4 га |
| 6.2 | Школы | га | 11,9 га | 15,9 га |
| 6.3 | Объекты здравоохранения, ФАПы, амбулатории,поликлиники. | га | 0,3 га | 1,1 га |
| 6.4 | Зоны рекреации | га | 115 га | - |
| 6.5 | Библиотеки | га | 0.3 га | - |
| 6.6 | Объекты торговли, магазины | га | 0,8 га | 1,5 га |