ПАМЯТКА

о мерах пожарной безопасности в зимний отопительный период

С наступлением осенне-зимнего периода времени во много раз повышается и возрастает вероятность возникновения возможных пожаров. Основными причинами происшедших пожаров являются, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов и нарушение правил монтажа и эксплуатации электрических сетей, электроустановок и электроприборов. В целях недопущения и предотвращения возможных пожаров в осенне-зимний период времени необходимо соблюдать (выполнять) следующие элементарные правила пожарной безопасности, а именно: перед началом отопительного сезона провести проверку и при необходимости ремонт дымоходов, отопительных печей, котельных, теплогенераторных и калориферных установок, других отопительных приборов и систем. печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5 х 0,7 м (на деревянном или другом полу из горючих материалов). Помните, что очищать дымоходы и печи (котлов) от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона и не реже: одного раза в три месяца для отопительных печей (котлов); одного раза в два месяца для печей (котлов) и очагов непрерывного действия; одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки. При эксплуатации отопительных приборов и электроприборов придерживайтесь следующих правил: не эксплуатируйте неисправные печи и другие отопительные приборы; не допускайте эксплуатацию газовых приборов при утечке газа; не производите присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента; не осуществляйте проверку герметичности соединений газовых приборов и оборудования с помощью источников открытого пламени (в том числе спичками, зажигалками, свечами); не проводите самостоятельно ремонт наполненных газом баллонов и газового оборудования; не оставляйте без присмотра топящиеся печи, а также не поручайте надзор за ними малолетним детям; не располагайте топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; не применяйте для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ; не топите углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; не используйте вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; не допускайте перекаливание печей; после выгребания из топок золы и шлака, пролейте их водой и удалите в специально отведенное для них безопасное место. не устанавливайте и не используйте металлические печи (буржуйки) не отвечающие требованиям пожарной безопасности. При установке (оформлении) елки и при проведении новогодних мероприятий (торжеств) необходимо соблюдать следующие правила. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением требований Правил устройства электроустановок. Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт. При этом электропровода, питающие лампочки елочного освещения, должны быть гибкими, с медными жилами. Электропровода должны иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений. Используйте только электрические елочные гирлянды, имеющие соответствующие сертификаты, в том числе и сертификат пожарной безопасности. Не допускайте применение электрических елочных гирлянд без соответствующих сертификатов. При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) немедленно отключите иллюминацию и не включайте до выяснения неисправностей и их устранения. Не используйте для украшения елки целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения, не применяйте для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п., не обкладывайте подставку елки и не украшайте её ветки ватой и игрушками из нее. Не применяйте и не используйте не сертифицированные пиротехнические изделия, а также не применяйте пиротехнические изделия в местах массового скопления людей, в зданиях и помещениях, вблизи строений и сооружений. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации МО «Абадзехское сельское поселение» предупреждает, что только неукоснительное соблюдение вышеперечисленных правил и требований позволит избежать происшествий и несчастных случаев в зимний отопительный период, а порой и сохранит жизнь. При возникновении пожара звонить: Пожарная часть 5-10-50 ЕДДС по Майкопскому району 5-20-12 Председатель Комиссии по ЧС и ПБ МО «Абадзехское сельское поселение» А.В. Гучетль